ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МОДУЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ: RING, REGO, RIVAL.

# Text boxes

Распаковать светильник и снять с него алюминиевые крышки:

2

1

В корпусе светильника сделать отверстие соответствующего размера для ввода сетевого провода на расстоянии 30 – 40 мм от торца светильника (края отверстия следует обработать от заусенцев). При составлении линии из светильников, отверстие следует делать только в первом светильнике:

Установить систему подвесов на необходимом расстоянии друг от друга. Минимальное необходимое  число подвесов при установке в линию

n = N + 1, где n – число подвесов, N – число светильников в линии (по одному подвесу в стыковочных узлах замкнутого контура):

3

Установка на стальные тросы:

Установка непосредственно на опорную поверхность:

Установить в корпус светильника крепежные планки (поставляются отдельно), для соединения светильников в линию. Если требуется угловое соединение, то при помощи крепежных планок устанавливается угловой алюминиевый соединитель (поставляется отдельно):

4

Надеть светильник на подготовленные подвесы. Следующий светильник, с закрепленными на нем крепежными планками или угловым алюминиевым соединителем, соединить с уже подвешенным, выстраивая, таким образом, линию из корпусов.

5

Сетевой провод  подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

6

При выстраивании линии, сетевой провод подключается к коннектору первого светильника (следует учитывать максимально возможное число светильников в линии). Далее клеммные колодки светильников соединяются между собой отрезками кабеля, соблюдая полярность.

7

Закрыть торцы линии крышками торцевыми (поставляются отдельно):

Вставить алюминиевые крышки:

8

Только для лампового варианта.

Вставить люминесцентные лампы, затем  рассеиватель или экранирующие решетки  (18 Вт – 2 решетки; 36 Вт – 4 решетки; 58 Вт – 5 решеток, решетки поставляются  отдельно):

9

Длину краевых устанавливаемых решеток следует укоротить в соответствии с размером светового окна.

Установка светильника на кронштейны:

- пропустить сетевой провод внутри одного из кронштейнов;

- установить кронштейны на опорную поверхность;

- просверлить в корпусе отверстия для крепления на кронштейнах;

- закрепить корпус светильника на кронштейнах;

- далее см. п. 6 – п. 9.