ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВСТРАИВАЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ.

# Text boxes

1.1.

1

Провести сетевые провода через отверстие в корпусе:

1.2.

3.2.

Для облегчения обслуживания светильника (монтаж и демонтаж рассеивателя), рекомендуется дополнительно закреплять монтажные пластины на траверс винтами саморезами, при необходимости, просверлив в гребенке (траверсе) отверстия требуемого диаметра.

3.3.

А

Установка в реечный потолок:

Установка в подшивной потолок:

Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью

Б0

4

С распакованного светильника снять стекло.

3.1..

Установка в потолок типа «Армстронг»:

Установить корпус в потолочной нише:

2

Вставить лампу.

Закрепить стекло на корпусе светильника.

5.1.

Рассеиватель вщелкивается в корпус светильника  при помощи пружин.

5

5.3.

Рассеиватель крепится к корпусу светильника при помощи винтов.

5.2.

3

Рассеиватель одевается на корпус светильника.