ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник Fregat LED

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник на полупроводниковых источниках света (светодиодах) предназначен для предназначен для освещения улиц и дорог с малой и средней пропускной способностью и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Для светильников, выпускаемых в исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -40°С.

1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.4. Светильник предназначен для установки на вертикальную или консольную опору диаметром 48-60 мм.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.		1

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт.		1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Открыть крышку светильника, открутив винты.

4.3. Ввести внутрь корпуса сетевые провода через кабельный сальник и зажать их в нем. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с полярностью «L1» – фаза, «N» – ноль,  – заземление.

4.4. Закрыть крышку светильника, закрутив винты.

4.5. Установить кронштейн светильника в необходимое положение. Установить светильник кронштейном на вертикальную или консольную опору диаметром 48-60 мм до упора и зафиксировать винтами.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC “Lighting technologies production”

Fregat LED lighting fixture

CERTIFICATE

1. Designation

1.1. Lighting fixture based on semiconductor light sources (LEDs) is intended for illumination of streets and roads with low and average traffic capacity and is meant for operation in 220 VAC (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Electric power quality shall be in accordance with GOST 54149-2010.

1.2. For lighting fixtures produced in CLm App1* design according to GOST 15150-69, lower operating ambient temperature value is -40°C.

1.3. The lighting fixture corresponds to the requirements technical regulations of the Customs Union 004/2011 “on safety of low voltage equipment”, technical regulations of the Customs Union 020/2011 “electromagnetic capability of technical means”.

1.4. The lighting fixture is intended for installation at the vertical or bracket type support with diameter of 48-60 mm.

2. Delivery set

Lighting fixture, pcs		1

Package, pcs		1

Data Sheet, pcs		1

3. Safety requirements

Perform installation, cleaning of the floodlight and replacement of components only with power off. Clean a dirty glass with a soft cloth dampened in a mild soap solution.

4. Codes for operation and installation

4.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the “Rules of technical operation of consumers’ electrical plants”.

4.2. Open the cover of the lighting fixture, losing the screws.

4.3. Insert net wires into the casing via cable gland and clamp them inside of it. Connect the wires to the terminal box according to the polarity “L1” – phase, “N” – zero,  – earthing.

4.4. Close the cover, tightening the screws.

4.5. Install the bracket of the lighting fixture as required. Install bracket of the lighting fixture at the vertical or bracket type support with diameter of 48-60 mm (until tight) and fix with screws.

5. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR 3461-009-44919750-06 and is fit for use.

Date of manufacture

Inspector

Packer

The lighting fixture is certified.

6. Warranty liability

6.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the lighting fixture failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.

6.2. Warranty period – 36 months from the manufacture date of the floodlight.

6.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:

- 8 years – for lighting fixtures the body and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;

- 10 years – for other lighting fixtures.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Sale date

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

Fregat LED шамдалы

Төлқұжат

1. Тағайындалуы

1.1. Жартылай өткізгішті жарық көзіндегі (жарық диодындағы) шамдал көшелер мен жолдарды кіші және орташа өткізу мүмкіндігімен жарықтандыруға арналған және 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) айналмалы токтың желісінде жұмыс істеу үшін есептелген. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ 54149-2010-ге сәйкес болуы керек.

1.2. МЕМСТ 15150-69 бойынша ОСК1 орындауында шығарылатын шамдалдар үшін қоршаған ауаның төменгі жұмыс температурасының мәні -40°С.

1.3. Шамдал ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.4. Шамдал диамтері 48-60 мм тігінен немесе консольді тірекке орнату үшін арналған.

2. Жеткізілім жиынтығы

Шамдал, дана		1

Орам, дана			1

Төлқұжат, дана		1

3. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды және құрамдас бөліктерін (лампалар) ауыстыруды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз. Ластанған әйнекті әлсіз сабын ерітіндісінде суланған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

4. Пайдалану ережесі мен орнату

4.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.

4.2. Бұрандалырын бұрап, шамдалдың қақпағын ашыңыз.

4.3. Корпусқа желі сымдарын кабельді тығыздама арқылы енгізіңіз және оларды ішінде қысыңыз. Желілік сымды клеммалық қалыпқа полярлыққа сай қосыңыз «L1» – фаза, «N» – нөл,  – жерге тұйықтау.

4.4. Бұрандаларын бұрап, шамдалдың қақпағын жабу.

4.5. Шамдалдың кронштейнін қажетті күйде орнатыңыз. Шамдалды кронштейнмен диаметрі 48-60 мм болатын тік немесе консольді тірекке түбіне дейін орнатыңыз және бұрандамен бекітіңіз.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шамдал ТШ 3461-009-44919750-06-ға сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні

Бақылаушы

Ораушы

Шамдал сертификатталған.

6. Кепілдік міндеттемелер

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,Магистральная көшесі, 11-а үй.

Сатылу күні

Дүкеннің мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільня Fregat LED

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня на паўправадніковых крыніцах святла (святлодыёдах) прызначана для асвятлення вуліц і дарог з малой і сярэдняй прапускной здольнасцю і разлічана для работы ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ Р 54149-2010.

1.2. Для свяцільняў, якія вырабляюцца ў выкананні УХЛ1 па ДАСТ 15150-69, ніжняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра -40°С.

1.3. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

1.4. Свяцільня прызначана для ўсталявання на вертыкальную або кансольную апору дыяметрам 48-60 мм.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільня, шт.		1

Упакоўка, шт.		1

Пашпарт, шт.		1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў выконваць толькі пры адключаным сілкаванні. Забруджанае шкло чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

4. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

4.2. Адкрыць вечку свяцільні, адкруціўшы шрубы.

4.3. Увесці ўнутр корпуса сеткавыя правады праз кабельны сальнік і заціснуць іх у ім. Падключыць правады да клемавай калодкі ў адпаведнасці з палярнасцю «L1» – фаза, «N» – нуль,  – зазямленне.

4.4. Зачыніць вечка свяцільні, закруціўшы шрубы.

4.5. Усталяваць кранштэйн свяцільні ў неабходнае становішча. Усталяваць свяцільню кранштэйнам на вертыкальную або кансольную апору дыяметрам 48-60 мм да ўпору і зафіксаваць шрубамі.

5. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-009-44919750-06 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

6. Гарантыйныя абавязкі

6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, 
на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

TОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник Fregat LED

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах), призначений для освітлення вулиць і доріг з малою та середньою пропускною здатністю та розрахований для роботи в мережі зі змінним струмом 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 54149-2010.

1.2. Для світильників, випущених у виконанні УХЛ1 за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -40°С.

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

1.4. Світильник призначений для установки на вертикальну чи консольну опору діаметром 48-60 мм.

2. Комплект поставки

Світильник, шт.		1

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт.		1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонент проводити лише з вимкненим живленням. Забруднене скло очищувати м’якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.

4. Правила експлуатації та установка

4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. Відкрити кришку світильника відкрученням гвинтів.

4.3. Ввести всередину корпусу проводи мережі через кабельний сальник та затиснути їх у ньому. Підключити проводи до клемної колодки у відповідності з полярністю «L1» – фаза, «N» – нуль,  – заземлення.

4.4. Закрити кришку світильника закрученням гвинтів.

4.5. Встановити кронштейн світильника в необхідному положенні. встановити світильник кронштейном на вертикальну чи консольну опору діаметром 48-60 мм до упору та зафіксувати гвинтами.

5. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-009-44919750-06 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні обов’язки

6.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації, 
протягом гарантійного строку.

6.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина

| 1-3. | Правила установки светильника | Scheme of the lighting fixture installation | Шамдалды орнату ережесі | Правілы ўстаноўкі свяцільні | Правила установки світильника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключить провода к клемной колодке, предварительно пропустив их через кабельный сальник. Закрепить крышку винтами | Insert wires through the cable gland and connect them to the terminal box. Fix the cower with screws | Сымдарды клеммалық қалыпқа, кабельді тығыздама арқылы алдын ала жіберіп орнатыңыз. Қақпағын бұрандалармен бекіту | Падключыць правады да клемавай калодкі, папярэдне прапусціўшы іх праз кабельны сальнік. Замацаваць вечку шрубамі | Підключити проводи до клемної колодки, попередньо пропустивши їх через кабельний сальник. Закріпити кришку гвинтами |
|  | Установить светильник на консольную или торшерную опору ослабив/затянув два винта | Loose/tighten two screws and install the lighting fixture at the bracket type or floor lamp type support | Шамдалды консольді немесе сәнсәулелі тірекке екі бұранданы босату/тарту арқылы орнату | Усталяваць свяцільню на кансольную або таршэрную апору аслабіўшы/зацягнуўшы два шрубы | Встановити світильник на консольну чи торшерну опору, послаблюючи/затягуючи два гвинти |
|  | Провести угловую регулировку кронштейна ослабив/затянув винт | Perform angular adjustment of the bracket, loosing/tightening the screw | Бұранданы босату/тарту арқылы кронштейннің бұрыштық реттеуін өткізу | Правесці вуглавое рэгуляванне кранштэйна аслабіўшы/зацягнуўшы шруб | Провести кутове регулювання кронштейна послаблюючи/затягуючи гвинт |
| 4. | Габариты светильника | Dimensions of the lighting fixture | Шамдалдың габариттері | Габарыты свяцільні | Габарити світильника |

- 2.

- 4.

| Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности | Световой поток, люмен | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FREGAT LED 120 4000K | 120 | 4000 | >70 | >0,9 | 10500 | 722x265x91 | 9.5 | УХЛ1 | 65 | I | Защитное прозрачное темперированное стекло | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| FREGAT LED 120 5000K | 120 | 5000 | >70 | >0,9 | 11000 | 722x265x91 | 9.5 | УХЛ1 | 65 | I | Защитное прозрачное темперированное стекло | ТУ 3461-009-44919750-06 |

| Luminaire name | Capacity, W | Color temperature, K | Color rendering index, Ra | Power factor | Luminous flux, lumen | Overall dimensions, mm, AxBxC | Weight, kg, no more than | Climatic version and location category | Environmental protection level IP | Electric shock protection class | Type of the diffuser | Technical conditions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FREGAT LED 120 4000K | 120 | 4,000 | >70 | >0,9 | 10500 | 722x265x91 | 9.5 | CLm App1 | 65 | I | Protective translucent tempered glass | TOR 3461-009-44919750-06 |
| FREGAT LED 120 5000K | 120 | 5,000 | >70 | >0,9 | 11000 | 722x265x91 | 9.5 | CLm App1 | 65 | I | Protective translucent tempered glass | TOR 3461-009-44919750-06 |

| Артикул | Қуаттылығы, Вт | Түстік температура, К | Жарық беру индексі, Ra | Қуаттылық коэффициенті | Жарықтық ағын, люмен | Габариттері, мм, AxBxC | Салмағы, кг көп емес | Климаттық орындалуы және орналасу санаты | Қоршаған ортаның әсерінен қорғау деңгейі IP. | Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы | Шашыратқыш түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FREGAT LED 120 4000K | 120 | 4000 | >70 | >0,9 | 10500 | 722x265x91 | 9.5 | Орташа салқын климат (ОСК1) | 65 | І | Қорғау мөлдір температураланған әйнек | ТШ 3461-009-44919750-06 |
| FREGAT LED 120 5000K | 120 | 5000 | >70 | >0,9 | 11000 | 722x265x91 | 9.5 | Орташа салқын климат (ОСК1) | 65 | І | Қорғау мөлдір температураланған әйнек | ТШ 3461-009-44919750-06 |

| Артыкул | Магутнасць, Вт | Колеравая тэмпература, К | Індэкс колераперадачы, Ra | Каэфіцыент магутнасці | Светлавы струмень, люмен | Габарыты,мм,AxBxC | Маса, кг, не больш за | Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння | Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя IP | Клас абароны ад паражэння электрычным токам | Тып рассейвальніка | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FREGAT LED 120 4000K | 120 | 4000 | >70 | >0,9 | 10500 | 722x265x91 | 9.5 | УХЛ1 | 65 | I | Ахоўнае празрыстае тэмпераванае шкло | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| FREGAT LED 120 5000K | 120 | 5000 | >70 | >0,9 | 11000 | 722x265x91 | 9.5 | УХЛ1 | 65 | I | Ахоўнае празрыстае тэмпераванае шкло | ТУ 3461-009-44919750-06 |