ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник AQUA 18 LED

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник AQUA LED на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы под водой на глубине до 2 м от постоянного напряжения 24 В.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1 и ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник крепится на опорные поверхности водоемов с помощью кронштейнов (поставляется в комплекте).

1.4. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМС ГОСТ P 51318-99 и ГОСТ 51514-99.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность, Вт	18

2.2. Номинальное напряжение, В	24

2.3. Цветовая температура, К

Cold white	6000

2.4. Световой поток, Лм	620

2.5. Индекс цветопередачи	80

2.6. Габаритные размеры подробнее на схеме)

длина	177

ширина	177

высота	265

2.7. Масса светильника, кг	2,0

2.8. Класс защиты от поражения электрическим током	III

2.9. Коэффициент мощности	≥0,6

2.10. Степень зашиты от воздействия окружающей среды	IP68

3. Комплект поставки

Светильник, шт.	1

Упаковка, шт. 	1

Паспорт, шт. 	1

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника производить только при отключенном питании. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Правила эксплуатации и установка

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями».

5.2. Закрепить светильник на опорной поверхности водоема с помощью кронштейна и крепежных элементов.

5.3. С помощью герметичного соединителя подключить светильник к источнику питания, соблюдая полярность.

5.4. Габариты светильника и установочные размеры приведены на рис. 1.

5.5. Включать только погрузив в воду.

# 6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-010-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

# 7. Гарантийные обязательства

7.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

7.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

Рис. 1. Габаритные и установочные размеры

LLC “Lighting technologies production”

AQUA 18 LED lighting fixture

Data Sheet

1. Designation

1.1. AQUA LED lighting fixture with semiconductor lighting source (LED) is meant for functional and decorative lighting and is aimed for underwater operation

at the depth up to 2 m and permanent voltage of 24 V.

1.2. The lighting fixture complies with the safety requirements of GOST R IEC 60598-2-1, and EMC according to GOST R 51318-99.

1.3. Lighting fixture is fixed at the bearing surfaces of the pools by the brackets (included).

1.4. The lighting fixture complies with the safety requirements of GOST R IEC 598-2-1-97, EMC GOST R 51318-99 and GOST 51514-99.

2. Specifications

2.1. Rated power, W	18

2.2. Rated voltage, V	24

2.3. Color temperature, K

Cold white	6,000

2.4. Luminous flux. lumen	620

2.5. Color rendering index	80

2.6. Overall dimensions (see details at the scheme)

length	177

width	177

height	265

2.7. Weight of the lighting fixture, kg	2,0

2.8. Electric shock protection class 	III

2.9. Power factor	≥0,6

2.10. Protection level against environmental exposure	IP68

3. Delivery set

Lighting fixture, pcs.	1

Package, pcs. 	1

Data Sheet, pcs. 	1

4. Safety requirements

Perform installation and cleaning of the lighting fixture only when power is off. Clean a dirty glass with a soft cloth dampened in a mild soap solution.

5. Codes for operation and installation

5.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the “Rules of technical operation of consumers’ electrical plants.”

5.2. Fix the lighting fixture at the supporting surface of the pool with a bracket and fastening elements.

5.3. Using hermetic connector connect the lighting fixture with power supply source, taking into consideration polarity.

5.4. Dimension of the lighting fixture and mounting dimensions are specified at fig. 1.

5.5. Switch on only after dipping into the water.

# 6. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR 3461-010-44919750-12 and is fit for use.

Date of manufacture

Inspector

Packer

The lighting fixture is certified.

# 7. Warranty liability

7.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the floodlight failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.

7.2. Warranty period – 36 months from the manufacture date of the floodlight.

7.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:

- 8 years – for lighting fixtures the body and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;

- 10 years – for other lighting fixtures.

7.4. Failure of fluorescent lamps is not a defect.

Address of the manufacturer: 390010, Ryazan, Magistralnaya str., 11A.

Sale date

Store stamp

Fig. 1 Overall and mounting dimensions

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

AQUA 18 LED шамдалы

Төлқұжат

1. Тағайындалуы

1.1. Жартылай өткізгішті жарық көзіндегі(жарық диодындағы) AQUA LED шамдалы функционалдық-сәндік жарықтандыруға арналған және 24 В тұрақты кернеуден 2 м дейін тереңдіктегі суда жұмыс істеуге есептелген.

1.2. Шамдал МЕМСТ Р ХЭК 60598-2-1, ЭМҮ МЕМСТ Р 51318-99 және МЕМСТ Р 51514-99 қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.3. Шамдал кронштейндердің көмегімен суқоймалардың тіректік бетіне бекітіледі (жиынтықпен жеткізіледі).

1.4. Прожектор МЕМСТ Р ХЭК 598-2-1-97, ЭМҮ МЕМСТ Р 51318-99 және МЕМСТ Р 51514-99 қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

2. Техникалық сипаттамалар.

2.1. Нақтылы қуаты, Вт	18

2.2. Нақтылы кернеуі, В	24

2.3. Түстік температура, К

Cold white	6000

2.4. Жарықтық ағын, лм	620

2.5. Жарық беру индексі	80

2.6. Габариттік өлшемдері толығырақ сұлбада)

Ұзындығы	177

Ені	177

Биіктігі	265

2.7. Шамдалдың салмағы, кг	2,0

2.8. Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы	III

2.9. Қуаттылық коэффициенті	≥0,6

2.10. Қоршаған ортаның әсерінен қорғану деңгейі	IP68

3. Жеткізілім жиынтығы

Шамдал, дана.	1

Орам, дана 	1

Төлқұжат, дана 	1

4. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз. Ластанған әйнекті әлсіз сабын ерітіндісінде суланған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

5. Пайдалану ережесі мен орнату

5.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.

5.2. Шамдалды суқоймалардың бетінде кронштейн және бекіткіш элементтердің көмегімен бекітіңіз.

5.3. Герметикалық жалғағыш көмегімен полярлықты сақтай отырып, шамдалды қорек көзіне қосыңыз.

5.4. Шамдалдың габариттері және орнату өлшемдері 1-суретте келтірілген.

5.5. Тек суға жүктеп қосыңыз.

# 6. Қабылдау туралы куәлік

Шамдал ТШ 3461-010-44919750-12 талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні.

Бақылаушы

Ораушы

Шамдал сертификатталған.

# 7. Кепілдік міндеттемелер

7.1. Өндіруші зауыт қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан прожекторды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді.

7.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.

7.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалануы ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:

- корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;

- басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.

7.4. Нұршамдардың істен шығуы жарамсыз болып табылмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,Магистральная көшесі, 11-а үй.

Сатылу күні

Дүкеннің мөртаңбасы

1-сурет. Габариттік және ұстап тұратын өлшемдері

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільня AQUA 18 LED

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня AQUA LED на паўправадніковых крыніцах святла (святлодыёдах), прызначаная для функцыянальна-дэкаратыўнага асвятлення і разлічаная для працы пад вадой

на глыбіні да 2 м ад пастаяннага напружання 24 В.

1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ДАСТ P МЭК 60598-2-1 і ЭМС ДАСТ P 51318-99.

1.3. Свяцільня мацуецца на апорныя паверхні вадаёмаў з дапамогай кранштэйнаў (пастаўляецца ў камплекце).

1.4. Пражэктар адпавядае патрабаванням бяспекі ДАСТ P МЭК 598-2-1-97, ДАСТ P МЭК 51318-99 і ЭМС ДАСТ P 51514-99.

2. Тэхнічныя характарыстыкі

2.1. Намінальная магутнасць, Вт	18

2.2. Намінальнае напружанне, В	24

2.3. Колеравая тэмпература, К

Cold white	6000

2.4. Светлавы струмень, Лм	620

2.5. Індэкс колераперадачы	80

2.6. Габарытныя памеры падрабязней на схеме)

даўжыня	177

шырыня	177

вышыня	265

2.7. Маса свяцільні, кг	2,0

2.8. Клас абароны ад паражэння электрычным токам	III

2.9. Каэфіцыент магутнасці	≥0,6

2.10. Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя	IP68

3. Камплект пастаўкі

Свяцільня, шт.	1

Упакоўка, шт. 	1

Пашпарт, шт. 	1

4. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні выконваць толькі пры адключаным сілкаванні. Забруджанае шкло чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

5. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

5.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

5.2. Замацаваць свяцільню на апорнай паверхні вадаёма з дапамогай кранштэйнага і крапежных элементаў.

5.3. З дапамогай герметычнага злучальніка падключыць свяцільню да крыніцы сілкавання, прытрымліваючыся палярнасці.

5.4. Габарыты свяцільні і ўстановачныя памеры прыведзены на мал. 1.

5.5. Уключаць, толькі апусціўшы ў ваду.

# 6. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-010-44919750-12 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

# 7. Гарантыйныя абавязкі

7.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

7.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

7.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

7.4. Выхад з ладу люмінесцэнтных лямпаў бракам не з’яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

Мал. 1 Габарытныя і ўстановачныя памеры

TОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник AQUA R 18 LED

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник AQUA LED на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах), призначений для функціонально-декоративного освітлення та розрахований на роботу під водою на глибині до 2 м від постійної напруги 24 В.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 60598-2-1 та ЕМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Світильник кріпиться на опірній поверхні водойм за допомогою кронштейнів (постачається в комплекті).

1.4. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 598-2-1-97, ЕМС за ГОСТ P 51318-99 та ГОСТ 51514-99.

2. Технічні характеристики

2.1. Номінальна потужність, Вт	18

2.2. Номінальна напруга, В	24

2.3. Кольорова температура, К

Cold white	6000

2.4. Світловий потік, Лм	620

2.5. Індекс кольоропередачі	80

2.6. Габаритні розміри докладніше на схемі)

довжина	177

ширина	177

висота	265

2.7. Маса світильника, кг	2,0

2.8. Клас захисту від ураження електричним струмом	III

2.9. Коефіцієнт потужності	≥0,6

2.10. Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища	IP68

3. Комплект поставки

Світильник, шт.	1

Упаковка, шт. 	1

Паспорт, шт. 	1

4. Вимоги з техніки безпеки

Установку і чистку світильника проводити лише з вимкненим живленням. Забруднене скло очищувати м’якою ганчіркою, змоченою в слабкому мильному розчині.

5. Правила експлуатації та установка

5.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

5.2. Закріпити світильник на опірній поверхні водойми за допомогою кронштейна та кріпильних елементів.

5.3. За допомогою герметичного з’єднувача підключити світильник до джерела живлення, дотримуючись полярності.

5.4. Габарити світильника та установні розміри наведені на мал. 1.

5.5. Вмикати лише із зануренням у воду

# 6. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-010-44919750-12 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

# 7. Гарантійні обов’язки

7.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного строку.

7.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

7.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

7.4. Вихід з ладу люмінесцентних ламп браком не є.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазину

Рис. 1 Габаритні та установні розміри