ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВСТРАИВАЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ С РАССЕИВАЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ.

# Text boxes

С распакованного светильника снять решетку.

1

0

20

Провести сетевые провода через отверстие в корпусе:

Установка в подшивной потолок:

3.2.

30

3.1..

Установка в потолок типа «Армстронг»:

Установить корпус в потолочной нише:

Установка в реечный потолок:

3.3.

А

4

Б0

Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью

Вставить лампу.

Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин.

5