ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА

# Text boxes

1

С распакованного светильника снять  рассеиватель и (или) решетку.

Провести сетевые провода через отверстие в корпусе. Закрепить светильник на потолке (для светильников OTW и OTS) или установить его в потолочной нише:

20

Установка на поверхность потолка или стены (для светильников OTW, OTS):

2.1..

- Снять торцевые крышки (при наличии). Открутив винты, отсоединить корпус от                                                                                                           основания;

- вщелкнуть опоры в основание светильника;

- пропустить сетевые провода через отверстие в основании светильника, закрепить его на поверхности потолка;

Установка в потолок типа «Армстронг» (для светильников OTR/R, OTM, OTX, OTF, OTFZ):

2.2..

Установка в подшивной потолок (для светильников  OTX):

:

2.3.

3

Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

Для светильников OTW и OTS – одеть корпус на основание и закрепить его винтами (аналогично пункту 2.1.). Закрыть торцы светильника боковыми крышками (при наличии).

4

5

Вставить лампу (лампы).

Закрепить решетку (при наличии) в корпусе светильника при помощи пружин или защелкнуть ее на лампе при помощи суппортов. Вставить рассеиватель (при наличии).

Вариант крепления решетки на лампе