ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник серии GROUND

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник серии GROUND грунтовой, светодиодный предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. Встраивается в грунт с помощью пластикового монтажного бокса (поставляемого в комплекте).

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

1.4. Светильник соответствует степени защиты IP67 по ГОСТ 14254-96.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт. 			1

Упаковка, шт. 				1

Паспорт, шт. 				1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Ввести сетевые провода (через дренажную трубу диаметром более 16 мм) в отверстие монтажного бокса. Бокс установить в подготовленную лунку грунта (рис. 1).

4.3. Залить бетоном вокруг бокса лунку и траншею с дренажными трубами (рис. 2).

4.4. Подключить сетевые провода к светильнику. Для светильника GROUND VEER отрегулировать нужное направление светового потока. Установить светильник в бокс и зафиксировать 2 винтами (рис. 3).

4.5. Включить питание (рис. 4).

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1.Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,
в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

Рис. 1		Рис. 2 	Рис. 3 	Рис. 4

LLC "Lighting technologies production"

GROUND series lighting fixture

CERTIFICATE

1. Designation

1.1. GROUND series lighting fixture is designed for functional and decorative illumination is rated for operation in 220 VAC (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Electric power quality

shall be in accordance with GOST 13109-97. The lighting fixture is built into the ground by means of the plastic mounting box (supplied as a set).

1.2. The lighting fixture complies with the safety requirements of GOST R IEC 60598-2-3, and EMC according to GOST R 51318-99.

1.3. The lighting fixture is fabricated in CLm App1 design according to GOST 15150-69.

1.4. The lighting fixture complies with protection level IP67 according to GOST 14254-96.

2. Delivery set

Lighting fixture (no lamps), pcs. 			1

Package, pcs. 				1

Data Sheet, pcs. 				1

3. Safety requirements

Perform installation, cleaning of the floodlight and replacement of components only with power off. Clean a dirty glass with a soft cloth dampened in a mild soap solution.

4. Codes for operation and installation

4.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the “Rules of technical operation of consumers’ electrical plants”.

4.2. Insert mains wires (through the drain pipe with max diameter 16 mm) into the boring of the mounting box. Install the box at the prepared hole of ground.

4.3. Fill the hole around the box as well as the trench with drain pipes with concrete (fig. 2).

4.4. Connect wires to the lighting fixture. For GROUND VEER lighting fixture adjust the external direction of the luminous flux. Install the lighting fixture into the box and fix it by 2 screws (fig. 3).

4.5. Energize (fig. 4).

5. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR 3461-009-44919750-06 and is fit for use.

Date of manufacture

Inspector

Packer

The lighting fixture is certified.

6. Warranty liability

6.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the floodlight failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.
6.2. Warranty period – 36 months from the manufacture date of the floodlight.

6.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:

- 8 years – for lighting fixtures the body and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;

- 10 years – for other lighting fixtures.

Address of the manufacturer: Magistralnaya str., 11A, Ryazan, 390010

Sale date

Store stamp

Fig.1,		Fig.2, 	Fig.3, 	Fig.4

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

GROUND сериясындағы шамдал

Төлқұжат

1. Тағайындалуы

1.1. GROUND жер астындағы жарық диодты шамдалы функционалды-сәндік жарықтандыру үшін арналған және 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) айналмалы токтың желілерінде жұмыс істеуге есептелген. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ 13109-97-ге сәйкес болуы керек. Пластмассалы монтаждық бокстің көмегімен топыраққа орнатылады (жиынтықпен жеткізілетін).

1.2. Шамдал МЕМСТ Р ХЭК 60598-2-3, ЭМҮ МЕМСТ Р 51318-99 және МЕМСТ Р 51514-99 қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.3. Шамдал МЕМСТ 15150-69 бойынша орташа салқын климаттың (ОСК1) орындалуында шығарылады.

1.4. Шамдал МЕМСТ14254-14254-96 бойынша IP67 қорғану деңгейіне сәйкес келеді.

2. Жеткізілім жиынтығы

Шамдал (лампасыз), дана 			1

Орам, дана 					1

Төлқұжат, дана 				1

3. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды және құрамдас бөліктерін (лампалар) ауыстыруды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз. Ластанған әйнекті әлсіз сабын ерітіндісінде суланған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

4. Пайдалану ережесі мен орнату.

4.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.

4.2. Желілік сымдарды монтаждық бокстың тесігіне енгізіңіз (диаметрі 16 мм-ден сусіңгіш құбыр арқылы). Боксты дайындалған топырақтың шұңқырына орнатыңыз (1-сурет).

4.3. Босктың айналасындағы сусіңгіш құбырлары бар шұңқыр мен траншеяны бетон құйыңыз (2-сурет).

4.4. Желілік сымдарды шамдалға қосыңыз. GROUND VEER шамдалдары үшін жарық ағынының қажетті бағытын реттеу керек. Шамдалды боксқа орнатып, оларды 2 бұрандамен бекітіңіз (3-сурет).

4.5. Қорек көзін қосыңыз (4-сурет).

5. Қабылдау туралы куәлік.

Шамдал ТШ 3461-009-44919750-06 талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні

Бақылаушы

Ораушы

Шамдал сертификатталған.

6. Кепілдік міндеттемелер.

6.1. Өндіруші зауыт қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан прожекторды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға
міндеттенеді.

6.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалануы ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:

- корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;

- басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,Магистральная көшесі, 11-а үй.

Сатылу күні

Дүкеннің мөртаңбасы

1-сурет	2-сурет 	3 сурет. 	4-сурет.

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільня серыі GROUND

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня серыі GROUND грунтавая, святлодыёдная прызначаная для функцыянальна-дэкаратыўнага асвятлення і разлічаная для працы ў сетках пераменнага току

220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ 13109-97. Свяцільня ўбудоўваецца ў грунт з дапамогай пластыкавага мантажнага бокса (пастаўляецца ў камплекце).

1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ГОСТ P МЭК 60598-2-3 і ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Свяцільня выпускаецца ў выкананні УХЛ1 у адпаведнасці з ГОСТ 15150-69.

1.4. Свяцільня адпавядае ступені абароны IP67 у адпаведнасці з ГОСТ 14254-96.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільня (без лямпаў), шт. 			1

Упакоўка, шт. 				1

Пашпарт, шт. 				1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў выконваць толькі пры адключаным сілкаванні. Забруджанае шкло чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

4. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

4.2. Увесці сеткавыя правады (праз дрэнажную трубу дыяметрам больш за 16 мм) у адтуліну мантажнага бокса. Бокс устанавіць у падрыхтаваную лунку грунту (мал. 1).

4.3. Заліць бетонам навокал бокса лунку і траншэю з дрэнажнымі трубамі (мал. 2).

4.4. Падключыць сеткавыя правады да свяцільні. Для свяцільні GROUND VEER адрэгуляваць патрэбны накірунак светлавога струменя. Устанавіць свяцільню ў бокс і зафіксаваць 2 шрубамі (мал. 3).

4.5. Уключыць сілкаванне (мал. 4).

5. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-009-44919750-06 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

6. Гарантыйныя абавязкі

6.1.Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі,
на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

Мал. 1 	Мал. 2 	Мал. 3 	Мал. 4

TОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник серії GROUND

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник серії GROUND грунтовий, світлодіодний призначений для функціонально-декоративного освітлення і розрахований для роботи в мережах зі змінним струмом

220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 13109-97. Вбудовується в грунт за допомогою пластикового монтажного боксу (поставляється в комплекті).

1.2. Прожектор відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 60598-2-3 та ЕМС за ГОСТ P 51318-99.

1.3. Світильник випускається у виконанні УХЛ1 за ГОСТ 15150-69.

1.4. Світильник відповідає ступеню захисту IP67 за ГОСТ 14254-96.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт. 			1

Упаковка, шт. 				1

Паспорт, шт. 				1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонент проводити лише з вимкненим живленням. Забруднене скло очищувати м’якою ганчіркою, змоченою в слабкому мильному розчині.

4. Правила експлуатації та установка

4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. Ввести проводи мережі (через дренажну трубу діаметром більше 16 мм) в отвір монтажного боксу. Бокс встановити у підготовлену лунку грунту (мал. 1).

4.3. Залити бетоном навколо боксу лунку і траншею з дренажними трубами (мал. 2).

4.4. Підключити мережеві проводи до світильника. Для світильника GROUND VEER відрегулювати необхідний напрям світлового потоку. Встановити світильник в бокс і зафіксувати 2 гвинтами (мал. 3).

4.5. Увімкнути живлення (мал. 4).

5. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-009-44919750-06 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пакувальник _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні обов’язки

6.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації,
 протягом гарантійного строку.

6.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазину

Мал. 1 	Мал. 2 	Мал. 3 	Мал. 4

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, K | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности | Габариты, мм, HxD | Масса, кг, не более | Тип оптической части |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GROUND R LED 25 4000K | 25 | 4000 | 1100 | 80 | 0,9 | 235x200 | 2,6 | Прозрачное темперированное стекло |
| GROUND VEER LED 15 4000K | 15 | 4000 | 850 | 80 | 0,9 | 235x200 | 3 | Прозрачное темперированное стекло |

| Luminaire name | Rated power, W | Color temperature, K | Luminous flux, lumen | Color rendering index, Ra | Power factor | Dimensions, mm, HxD | Weight, kg, max. | Type of the optical part |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GROUND R LED 25 4000K | 25 | 4000 | 1100 | 80 | 0,9 | 235x200 | 2,6 | Translucent tempered glass |
| GROUND VEER LED 15 4000K | 15 | 4000 | 850 | 80 | 0,9 | 235x200 | 3 | Translucent tempered glass |

| Артикул | Нақтылы қуаты, Вт | Түстік температура, К | Жарықтық ағын, люмен | Жарық беру индексі, Ra | Қуаттылық коэффициенті | Габариттері, мм, HxD | Салмағы, кг көп емес | Оптикалық бөліктің түрі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GROUND R LED 25 4000K | 25 | 4000 | 1100 | 80 | 0,9 | 235x200 | 2,6 | Мөлдір температураланған әйнек |
| GROUND VEER LED 15 4000K | 15 | 4000 | 850 | 80 | 0,9 | 235x200 | 3 | Мөлдір температураланған әйнек |

| Артыкул | Намінальная магутнасць, Вт | Колеравая тэмпература, К | Светлавы струмень, люмен | Індэкс колераперадачы, Ra | Каэфіцыент магутнасці | Габарыты, мм, HxD | Маса, кг, не больш за | Тып аптычнай часткі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GROUND R LED 25 4000K | 25 | 4000 | 1100 | 80 | 0,9 | 235x200 | 2,6 | Празрыстае тэмпераванае шкло |
| GROUND VEER LED 15 4000K | 15 | 4000 | 850 | 80 | 0,9 | 235x200 | 3 |  |

| Артикул | Номінальна потужність, Вт | Кольорова температура, К | Світловий потік, люмен | Індекс кольоропередачі, Ra | Коефіцієнт потужності | Габарити, мм, HxD | Маса, кг, не більше | Тип оптичної частини |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GROUND R LED 25 4000K | 25 | 4000 | 1100 | 80 | 0,9 | 235x200 | 2,6 | Прозоре темпероване скло |
| GROUND VEER LED 15 4000K | 15 |  | 850 |  |  |  | 3 |  |