# «Talleres Radioelectricos Querol SL»

(TRQ SL)

Светильник LYRA для аварийного освещения

Паспорт

- Назначение

1.1. Светильник серии LYRA предназначен для аварийного освещения административно-общественных помещений  и производственных зданий и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-22 ГОСТ Р МЭК 60598-1 и

ЭМС по  ГОСТ P  51318.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ  15150-69.

1.4. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – II.

- Комплект поставки

Светильник (с лампой), шт.					1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

- Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

- Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. Распаковать светильник. Снять рассеиватель, открутив 4 винта (для моделей с IP65) (см. рис. 1а). Для моделей с IP42: снять рассеиватель при помощи отвертки, которую следует вставить в небольшие пазы, расположенные с двух сторон от рассеивателя и поднять ее вверх (см. рис. 1б).

4.3. Вставить конусообразный проходной изолятор в отверстие в корпусе светильника (см. рис. 2).

4.4. Установить корпус светильника на опорную поверхность (рис. 3).

4.5. Подключить сетевой провод (ø16-20 мм) к  клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью (рис. 4).

4.6. Установить рассеиватель.

4.7. Перед эксплуатацией светильника необходимо провести 3-4 цикла «перезарядки» аккумулятора для установления установочной емкости аккумулятора. Длительность зарядки 24 часа при нормируемой окружающей температуре и напряжения питания от 0,9 до 1,06 нормируемого значения.

4.8. При снижении продолжительности работы светильника необходимо произвести замену аккумулятора.

ВАЖНО: При замене лампы, убедитесь, что светильник отключен от питания, а также от клеммы аккумулятора, иначе это может привести к повреждению электронных компонентов.

- Контроль и управление аварийным освещением и порядок проведения режима контроля

5.1.Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью дистанционного устройства «TELEMANDO TM», которое поставляется отдельно и управляет группой светильников (до 35 светильников).

5.2. При нажатии кнопки в положении "OFF", происходит отключение светильника в аварийном режиме питания.

5.3. При нажатии кнопки в положении «ON», происходит имитация включения аварийного режима.

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

7. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Завод-изготовитель:

Adva Pio XII-38 12500 Vinaros, Spain. TRQ SL (произведено для ООО «ТК «Световые Технологии»)

Гарантийные обязательства принимаются по адресу:

127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2-Б. ООО «ТК «Световые Технологии»

Дата продажи _________________________________

Штамп магазина

Габариты светильника

Электрическая схема подключения светильников

Монтаж светильника:

| Артикул | Тип лампы и цоколь аварийного режима/ рабочего режима/ индикатора | Мощность источника света, Вт | Схема электрических соединений | Установочные размеры, мм | Масса, кг, не более | Длительность работы лампы в аварийном режиме (час.) | Световой поток лампы аварийного режима (лм) | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Режим работы | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LYRA L-250 LED L-250 E LED | LED G5/ LED G5/LED | 3,6 | I | 250 | 1,1 | 1 | 270 | 42 65 | Постоянного горения | ТУ 3461-007-44919750-07 |
| LYRA L-253 LED L-253 E LED | LED G5/ LED G5/LED | 3,6 |  |  | 1,3 | 3 | 187 | 42 65 | Постоянного горения |  |
| LYRA L-100 L-100 E | ЛЛ G5/-/LED | 8 | II |  | 1,1 | 1 | 100 | 42 65 | Непостоянного горения |  |
| LYRA L-153 L-153 E | ЛЛ G5/-/LED | 8 |  |  |  | 3 | 141 | 42 65 | Непостоянного горения |  |
| LYRA L-300 L-300 E | ЛЛ G5/-/LED | 8 |  |  |  | 1 | 260 | 42 65 | Непостоянного горения |  |
| LYRA L-302 L-302 E | ЛЛ G5/-/LED | 8 |  |  |  | 2 | 250 | 42 65 | Непостоянного горения |  |
| LYRA L-400 L-400 E | КЛЛ 2G7/-/LED | 11 |  |  |  | 1 | 352 | 42 65 | Непостоянного горения |  |
| LYRA L-500 L-500 E | КЛЛ 2G7/-/LED | 11 |  |  |  | 1 | 500 | 42 65 | Непостоянного горения |  |
| LYRA LC-150 LC-150 E | ЛЛ G5/ЛЛ G5/LED | 8 | I |  |  | 1 | 136 | 42 65 | Комбинированный. Непостоянного горения |  |
| LYRA LC-153 LC-153 E | ЛЛ G5/ЛЛ G5/LED | 8 |  |  |  | 3 | 136 | 42 65 | Комбинированный. Непостоянного горения |  |
| LYRA LC-250 LC-250 E | ЛЛ G5/ЛЛ G5/LED | 8 |  |  |  | 1 | 231 | 42 62 | Комбинированный. Непостоянного горения |  |
| LYRA LM-200 LM-200 E | ЛЛ G5/ ЛЛ G5/LED | 8 | I |  | 1,2 | 1 | 160 | 42 62 | Постоянного горения |  |
| LYRA LM-203 LM-203 E | ЛЛ G5/ ЛЛ G5/LED | 8 |  |  | 1,3 | 3 | 150 | 42 62 | Постоянного горения |  |
| LYRA LM-210 LM-210 E | ЛЛ 2G7/ ЛЛ 2G7/LED | 11 |  |  | 1,2 | 1 | 170 | 42 62 | Постоянного горения |  |

# Text boxes

19.02.2013

Рис. II - Схема подключения светильников непостоянного действия .

Рис. I - Схема подключения светильников комбинированного и постоянного типа работы.

Рис. 1б

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 1а