ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник GRANDA NBT 18 HF ES1.

# ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник GRANDA NBT 18 предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В, 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Светильник обеспечивает работу одной лампы при аварийном отключении питающего напряжения. Батарея поддерживает работу лампы не менее 2,5 часов в данном режиме. Поток лампы при этом составляет 27% от номинального.

1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.4. Светильник предназначен для установки на стену или потолок.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт. 		1

Упаковка, шт. 			1

Паспорт, шт. 			1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной

в слабом мыльном растворе.

4. Схема подключения светильника с блоком резервного питания к питающей сети

Рис. 4.

5. Правила эксплуатации и установка

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями».

5.2. Снять верхнюю часть светильника и рассеиватель, отвинтив четыре винта (рис. 2. картинка 1).

5.3. Приложить основание светильника к монтажной поверхности и зафиксировать на ней с помощью шурупов. Габаритные и установочные размеры показаны на Рис. 1.

5.4. Ввести внутрь светильника сетевые провода и подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью на клеммы L1, N1, земля.

5.5. Подключить к контактным зажимам L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи.

5.6. Проверочное испытание при помощи устройства TELEMANDO.

Существует возможность проведения проверочного испытания при помощи подключения устройства TELEMANDO (TM): При наличии питания нажатием кнопки ON (ВКЛ.) (на устройстве Telemando) светильник переходит в аварийный режим и будет работать в этом режиме до тех пор, пока не будет отпущена кнопка ON (ВКЛ.). Устройство Telemando может обслуживать до 35 светильников (см. схему подключения). Кнопка OFF не используется.

5.7. Подключение устройства дистанционного тестирования и управления аварийным освещением TELEMANDO производить жестким одножильным проводом сечения 1-1,5 мм и максимальной длиной 250 м. При подключении устройства строго соблюдать полярность согласно электрической схемы. Контакт «+» устройства TELEMANDO подключать к контакту «+»ТМ на блоке аварийного питания, контакт «-» устройства TELEMANDO подключать к контакту «-»ТМ на блоке аварийного питания.

5.8. Установить лампу с соответствующим цоколем в патрон.

5.9. Поставить на место рассеиватель и верхнюю часть светильника и зафиксировать их, затянув 4 винта.

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

7.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC "Lighting technologies production"

GRANDA NBT 18 HF ES1 Luminaire.

# Manufacturer’s certificate

1. Function

1.1. GRANDA NBT 18 luminaire is designed for functional-decorative provision of lighting, working in alternating current circuits with 220 V, 50 Hz. Electric power quality shall be in accordance with GOST 54149-2010.

1.2. The luminaire can operate in one-lamp work mode in an emergency power-off situation. The battery provides power for the luminaire for not less than 2,5 hours in this mode. Light flux

of the lamp in this case is 27% of design.

1.3. The lighting fixture corresponds to the requirements of technical regulations of the Customs Union 004/2011 “On safety of low voltage equipment”, technical regulations of the Customs Union 020/2011 “Electromagnetic capability of technical means”.

1.4. The luminaire can be installed either on the wall or on the ceiling.

2. Delivery set

Luminaire (lamps not included), pc. 		1

Packaging, pc. 			1

Manufacturer’s certificate, pc. 		1

3. Safety requirements

Luminaire installation, cleaning and replacement of elements (lamps) must be done only when the power is off. Dirty reflector should be cleaned with a soft cloth moistened in weak soap solution.

4. Schematic for connecting luminaire with a battery pack to the power line

Fig. 4.

5. Operation and installation instructions

5.1. The luminaire must be used according to the “Rules for technical operation of electrical installations for consumers”.

5.2. Take off the top part of the luminaire and diffuser having unscrewed four screws (Fig. 2. picture 1).

5.3. Place base of the luminaire onto the mounting surface and fix it there with the help of screws. Overall and recess dimensions are specified in Fig. 1.

5.4. Insert supply lines into the luminaire and connect them to terminal block according to the specified polarity to terminals L1, N1, earth.

5.5. Connect to terminal clamps L2, N2 feed wires that provide battery float charging.

5.6. Checking TEST using TELEMANDO

There is the possibility of conducting a checking test by connecting TELEMANDO (TM): By pressing the ON button (power supply is on) (on Telemando device) the lighting fixture switches into emergency mode and continues to operate in this mode until the ON button is released. Telemando may support up to 35 lighting fixtures (see the wiring diagram).Button OFF is not used.

5.7. Remote emergency lighting testing and controlling device TELEMANDO has to be connected with hard solid wire with section 1 - 1,5 mm  and max length 250 m. Observe the polarity according to the electric scheme during connection of the device. Connect the contact “+” of the TELEMANDO device  to the contact “+” of TM on the emergency power supply unit, connect the contact “-” of the TELEMANDO device  to the contact “-” of TM on the emergency power supply unit.

5.8. Install lamp with respective base into the socket.

5.9. Place the diffuser and top part of the luminaire back and fix them by tightening the 4 screws.

6. Acceptance certificate

The luminaire conforms to technical specifications TU 3461-001-44919750-12 and has been approved for use.

Date manufactured

Inspector

Packer

Luminaire is certified.

7. Warranty obligations

7.1. Manufacturing plant undertakes to fix or replace free of charge the luminaire that failed, when such failure was not at user’s fault and under normal conditions of use during the term of warranty.

7.2. Warranty period – 36 months from the luminaire manufacturing date.

7.3. Service life of luminaires under normal climate conditions and compliance with installation and operation instructions is:

- 8 years – for luminaires with housing and/or optical part (diffuser) made from polymer material;

- 10 years – for other luminaires.

7.4. Lamp failure is not considered a manufacturing defect.

Manufacturing plant address: 390010, Ryazan, Magistralnaya St., building 11-a.

Date of sale

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

GRANDA NBT 18 HF ES1 шырағы

# Құжаты

1. Міндеті

1.1. GRANDA NBT 18 шырағы функционалды-сәндік жарықтандыруға және 220 В, 50 Гц ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ 54149-2010-ге сәйкес болуы керек.

1.2. Қуат кернеудің апаттық өшу жағдайда шырақ бір шамның жұмысын қамтамасыз етеді.  Батарея бұл режимде шамның жұмыс істеуін 2,5 сағаттан кем емес үзбейді. Бұл жағдайда шамның ағыны атаулыдан 27% құрайды.

1.3. Шамдал  ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.4. Шырақ қабырға немесе төбеге орнатылуға арналған.

2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана.		1

Бума, дана 			1

Құжаты, дана 		1

3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді ауыстыру жұмыстарын тек құат көзі өшірілген кезде жасау.

Ластанған шағылдырғыш сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.

4. Резервтік қуат блогымен шырақты қуат желісіне қосу сызбасы

4 суреттен қараңыз.

5. Пайдалану және орнату ережелері

5.1. Шырақты пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

5.2. Төрт бұрандаманы бұрап босатып, шырақтың жоғарғы бөлігін және шашыратқышын шешу (сурет 2. нұсқа 1).

5.3. Шырақ негізін монтаждық бетіне қондырып, бұрандалы шеге арқылы бекіту. Габариттік және орнату өлшемдері 1 суретте көрсетілген.

5.4. Шырақтың ішіне желілік сымдарды кіргізу және клеммада көрсетілген кереғарлыққа сәйкес L1, N1, земля клеммалық қалыпқа қосу.

5.5. Жанама қысқыштарға L2, N2 батареяның үздіксіз зарядталуын қамтамасыз ететін жанама қысқыштарына қосу.

5.6. TELEMANDO құралының көмегімен тексермелі сынақ

TELEMANDO (TM) құралын қосу арқылы тексермелі сынақты өткізу мүмкіндігі болады: Қорек көзі бола тұра ON (ҚОСУ) түймешігін басу арқылы (Telemando құрылғысында) шамдал қосымша режимге ауысады және сол режимде ON (ҚОСУ) түймешігін жібермегенше жұмыс жасайды. Telemando құрылғысы 35 шамдалдарға дейін қызмет көрсетеді (қосу сұлбасын қараңыз). OFF түймесі қолданылмайды.

5.7. Апаттық жарық жүйесін қашықтан сынауға және басқаруға арналған TELEMANDO құрылғысын қосу жуандығы 1-1,5 мм және барлық ұзындығы 250 м дейінгі бір өзекті қатты сыммен орындалады. Құрылғыны қосу барысында полярлықты міндетті түрде электр сызбасына сай етіп жалғау керек. TELEMANDO құрылғысының  «+» түйіспесін апаттық жағдайда қуат беру блогының «+»ТМ түйіспесіне, ал TELEMANDO құрылғысының  «-» түйіспесін апаттық жағдайда қуат беру блогының «-»ТМ түйіспесіне жалғаңыз.

5.8. Патронға сәйкес болатын цоколді шамды қондыру.

5.9. Шашыратқышты және шырақтың жоғарғы бөлігін орнына салып, 4 бұрандаманы тартып бекіту.

6. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-001-44919750-12 –ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды

Шығару күні

Бақылаушы

Ораушы

Шырақ сертификатталған.

7. Кепілдікті міндеттеме

7.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

7.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

7.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

7.4. Нұршамның істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,  Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік GRANDA NBT 18 HF ES1.

# ПАШПАРТ

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік GRANDA NBT 18 прызначаны для функцыянальна-дэкаратыўнага асвятлення і разлічаны для работы ў сетках пераменнага току 220 В, 50 Гц. Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ Р 54149-2010.

1.2. Свяцільнік забяспечвае працу адной лямпы пры аварыйным адключэнні сілкуючага напружання. Батарэя падтрымлівае працу лямпы не менш за 2,5 гадзіны ў дадзеным рэжыме. Паток лямпы пры гэтым складае 27% ад намінальнага значэння.

1.3. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

1.4. Свяцільнік прадвызначаны для ўстаноўкі на сцяну ці столю.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт. 	1

Упакоўка, шт. 		1

Пашпарт, шт. 		1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент (лямп) праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні. Забруджаны рассейвальнік чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

4. Схема падключэння свяцільніка з блокам рэзервовага сілкавання да сілкуючай сеткі

Мал. 4.

5. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

5.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікамі».

5.2. Зняць верхнюю частку свяцільніка і рассейвальнік, адкруціўшы чатыры шрубы (мал. 2. карцінка 1).

5.3. Прыкласці аснову свяцільніка да мантажнай паверхні і зафіксаваць на ней пры дапамозе шрубаў. Габарытныя і ўстановачныя памеры паказаны на Мал. 1.

5.4. Увесці ўнутр свяцільніка сеткавыя правады і падключыць да клемнай калодкі ў адпаведнасці з указанай палярнасцю на клемы L1, N1, зямля

5.5. Падключыць да кантактных сціскачоў L2, N2 сілкуючыя правады, якія забяспечваюць бесперапынны зарад батарэі.

5.6. Праверачнае ВЫПРАБАВАННЕ з дапамогай прылады TELEMANDO

Існуе магчымасць правядзення праверачнага выпрабавання з дапамогай падключэння прылады TELEMANDO (TM): Пры наяўнасці сілкавання націсканнем кнопкі ON (УКЛ.) (на прыладзе Telemando)  свяцільня пераходзіць ў аварыйны рэжым і будзе працаваць у гэтым рэжыме да  таго часу, пакуль не будзе адпушчана кнопка ON (УКЛ.). Прылада Telemando можа абслугоўваць да 35 свяцільняў (гл. схему падключэння). Кнопка OFF не выкарыстоўваецца.

5.7. Падключэнне прылады дыстанцыйнага тэставання і кіравання асвятленнем TELEMANDO выконваць цвёрдым аднажыльным провадам сячэння 1-1,5 мм і максімальнай даўжынёй 250 м. Пры падключэнні прылады строга прытрымлівацца палярнасці згодна з электрычнай схемай. Кантакт «+» прылады TELEMANDO падключыць да кантакту «+»ТМ на блоку аварыйнага сілкавання, кантакт «-» прылады TELEMANDO падключыць да кантакту «-»ТМ на блоку аварыйнага сілкавання.

5.8. Устанавіць лямпу з адпаведным цокалем у патрон.

5.9. Устанавіць на месца рассейвальнік і верхнюю частку свяцільніка і зафіксаваць іх, зацягнуўшы 4 шрубы.

6. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-001-44919750-12  і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільнік сертыфікаваны.

7. Гарантыйныя абавязацельствы

7.1. Завод-вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

7.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

7.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

7.4. Выхад са строю лямп бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная, д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

ТОВ «Завод «Світлові Технології»»

Світильник GRANDA NBT 18 HF ES1.

# Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник GRANDA NBT 18 призначений для функціонально-декоративного освітлення і розрахований для роботи в мережі змінного струму 220 В, 50 Гц. Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 54149-2010.

1.2. Світильник забезпечує роботу однієї лампи при аварійному відключенні напруги живлення. Батарея підтримує роботу лампи не менше 2,5 годин в даному режимі. Потік лампи при цьому становить 27% від номінального.

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

1.4. Світильник призначений для установки на стіну або стелю.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт. 	1

Упаковка, шт. 		1

Паспорт, шт. 		1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів (ламп) здійснювати лише при відключеному живленні. Забруднений розсіювач очищати м'якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.

4. Схема підключення світильника з блоком резервного живлення до мережі живлення

Мал. 4.

5. Правила експлуатації та встановлення

5.1. Експлуатація світильника проводиться відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

5.2. Зняти верхню частину світильника і розсіювач, відгвинтивши чотири гвинта (мал. 2. картинка 1).

5.3. Прикласти основу світильника до монтажної поверхні і зафіксувати на ній за допомогою шурупів. Габаритні та установочні розміри показані на Мал. 1.

5.4. Ввести всередину світильника мережеві проводи й підключити до клемної колодки відповідно до зазначеної полярності на клеми L1, N1, земля.

5.5. Підключити до контактних затискачів L2, N2 живлячі проводи, що забезпечують безперервний заряд батареї.

5.6. Перевірочне ВИПРОБУВАННЯ за допомогою пристрою TELEMANDO

Існує можливість проведення перевірочного випробування за допомогою підключення пристрою TELEMANDO (TM): При наявності живлення натисненням кнопки ON (ВКЛ.) (на пристрої Telemando) світильник переходить у аварійний режим и буде працювати у цьому режимі до тих пір, поки не буде відпущена кнопка ON (ВКЛ.). Пристрій Telemando може обслуговувати до 35 світильників (див. схему підключення). Кнопка OFF не використовується.

5.7. Підключення пристрою дистанційного тестування та управління аварійним освітленням TELEMANDO виробляти жорстким одножильним проводом перетину 1-1,5 мм і максимальною довжиною 250 м. При підключенні пристрою суворо дотримуватись полярності згідно електричної схеми. Контакт  «+» пристрою TELEMANDO підключати до контакту «+»ТМ на блоці аварійного живлення, контакт «-» пристрою TELEMANDO підключати до контакту «-»ТМ на блоці аварійного живлення.

5.8. Встановити лампу з відповідним цоколем в патрон.

5.9. Поставити на місце розсіювач і верхню частину світильника і зафіксувати їх, затягнувши 4 гвинта.

6. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-12 і визнаний рік-ним до експлуатації.

Дата випуску

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

7. Гарантійні зобов'язання

7.1. Завод-виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації, протягом гарантійного терміну.

7.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

7.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

7.4. Вихід з ладу ламп браком не являється.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина

1.							2

|  | Габаритные и установочные размеры |
| --- | --- |
|  | Габаритні та вбудовуються розміри розміри |
|  | Overall and mounting dimensions |
|  | Габариттік және ұстап тұратын өлшемдері |
|  | Габарытныя і ўстановачныя памеры |

3

|  | Используемый инструмент |
| --- | --- |
|  | Використаний інструмент. |
|  | Used tool |
|  | Қолданылатын сайман |
|  | Інструмент, які выкарыстоўваецца |

4     Схема подключения к сети                                                          Схема возможного подключения устройства TELEMANDO

|  | Схема подключения к сети | Схема підключення до мережі | Circuit connection drawing | Желіге қосу сызбасы | Схема падключэння да сеткі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема возможного подключения устройства TELEMANDO | Схема можливого підключення пристрою TELEMANDO | Drawing of selectable TELEMANDO connection | TELEMANDO құрылғысын қосуға болатын сызба | Схема магчымага падключэння прылады TELEMANDO |
|  | Блок резервного питания | Блок резервного живлення | Emergency power supply unit | Резервтік қуаттандыру блогы | Блок рэзервовага сілкавання |
|  | Клеммная колодка | Клемна колодка | Terminal box | Клеммалар колодкасы | Клемная калодка |

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Цвет корпуса | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | Масса, кг, не более | Тип отражателя и рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRANDA NBT 18 F126 ES1 | КЛЛ, G24q-2 | Серебристый/черный | 65 | I | УХЛ1 | 4,4 | Опаловый поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| GRANDA NBT 18 F226 ES1 | КЛЛ, G24q-2 | Серебристый/черный | 65 | I | УХЛ1 | 4,9 | Опаловый поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-001-44919750-12 |

КЛЛ – компактная люминесцентная лампа.

| Luminaire name (number and capacity of lamps) | Lamp type and base | Housing color | Rate of protection from environmental influences, IP | Class of protection against Electric shock | Manufacturing and placement category according to GOST15150 | Weight, kg, not over | Type of reflector and diffuser | Specifications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRANDA NBT 18 F126 ES1 | CFL, G24q-2 | Silver/black | 65 | I | UKHL1 | 4,4 | Opal polycarbonate diffuser | TU 3461-001-44919750-12 |
| GRANDA NBT 18 F226 ES1 | CFL, G24q-2 | Silver/black | 65 | I | UKHL1 | 4,9 | Opal polycarbonate diffuser | TU 3461-001-44919750-12 |

CFL – compact fluorescent lamp.

| Артикул (шамдар саны және қуаты) | Шам түрі және цоколі | Тұрқы түсі | Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP | Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы | МЕМСТ 15150 бойынша орындау және орнату категориясы | Салмағы, кг,Көрсетіл-геннен артық емес | Шағылдырғыш және шашыратқыш түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRANDA NBT 18 F126 ES1 | КЛЛ, G24q-2 | Күміс/қара | 65 | I | ҚСК1 | 4,4 | Опал поликарбонаттық шашыратқыш | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| GRANDA NBT 18 F226 ES1 | КЛЛ, G24q-2 | Күміс/қара | 65 | I | ҚСК1 | 4,9 | Опал поликарбонаттық шашыратқыш | ТУ 3461-001-44919750-12 |

КЛЛ – шағын нұршам.

| Артыкул (колькасць і магутнасць лямп) | Тып лямпы і цокаль | Колер корпуса | Ступень аховы ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, ІР | Клас аховы ад паражэння электрычным токам | Выкананне і катэгорыя размяшчэння паводле Дзяржаўнага стандарта ГОСТ15150 | Маса, кг,не больш за | Тып адбівальніка і рассейвальніка | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRANDA NBT 18 F126 HF ES1 | КЛЛ, G24q-2 | Серабрысты/чорны | 65 | I | УХЛ1 | 4,4 | Апалавы полікарбанатны рассейвальнік | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| GRANDA NBT 18 F226 HF ES1 | КЛЛ, G24q-2 | Серабрысты/чорны | 65 | I | УХЛ1 | 4,9 | Апалавы полікарбанатны рассейвальнік | ТУ 3461-009-44919750-06 |

КЛЛ – кампактная люмінесцэнтная лямпа.