ООО «Завод «Световые технологии»

Светильники NFB, NFC

# Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильники NFB, NFC предназначены для наружного, функционально-декоративного освещения и рассчитаны для работы в сетях переменного тока 220 В, 50 Гц.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник предназначен для установки на грунтовую поверхность.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.			1

Упаковка, шт.				1

Паспорт, шт.				1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной

в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями».

4.2. Сборку светильников и подключение к сети производить согласно рисункам.

4.3. Протянуть провод через основание и трубу (Рис. 1).

4.4. Зафиксировать трубу на основании с помощью винтов, расположенных в основании.

4.5. Установить и закрепить основание на опорной поверхности.

4.6. Для светильника NFB 230 (Рис. 2, 2а).

4.6.1. Снять верхнюю крышку светильника, открутив винты 1 (Рис. 2).

4.6.2. Протянуть сетевые провода через корпус светильника и подключить их к клеммной колодке 6 в соответствии с полярностью (Рис. 2а).

4.6.3. Установить лампу с соответствующим цоколем в ламповый патрон.

4.6.4. Установить корпус светильника на столб и зафиксировать винтами 4.

4.6.5. Закрепить верхнюю крышку светильника.

4.7. Для светильников NFB 240-242 и NFC 140-142 (Рис. 3).

4.7.1. Протянуть провод 3 через базу 4.

4.7.2. Подключить провод к патрону и закрепить патрон на базе с помощью винтов 5.

4.7.3. С помощью винта 2 зафиксировать на базе 4 приспособление для защиты от выдергивания сетевого провода 1.

4.7.4. Закрепить базу 4 на трубе с помощью винта 6.

4.8. Установить лампу с соответствующим цоколем в патрон.

4.9. Зафиксировать рассеиватель на базе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC “Lighting technologies production”

NFB, NFC Luminaires

# Manufacturer’s certificate

1. Function

1.1. NFC luminaires are designed for outside, functional-decorative lighting, and for working in alternating current circuits of 220 V, 50 Hz.

1.2. The luminaire complies with safety requirements GOST R IEC 60598-2-3 and EMC GOST R 51318-99.

1.3. The luminaire is designed to be installed on the ground.

2. Delivery set

Luminaire (lamps not included), pc			1

Packaging, pc				1

Manufacturer’s certificate, pc.			1

3. Safety requirements

Luminaire installation, cleaning and replacement of elements (lamps) must be done only when the power is off. Dirty reflector should be cleaned with a soft cloth moistened in weak soap solution.

4. Operation and installation instructions

4.1. The luminaire must be used according to the “Rules for technical operation of electrical installations for consumers”.

4.2. Luminaire assembly and connection to power supply must be done according to figures.

4.3. Draw cable through the base and the pipe (Fig. 1).

4.4. Fix the pipe on the base with screws, located in the base.

4.5. Install and fix the base on supporting surface.

4.6. For NFB 230 luminaires (Fig. 2, 2а).

4.6.1. Take off upper cover of the luminaire, having unscrewed screws 1 (Fig. 2).

4.6.2. Draw supply lines through luminaire housing and connect them to the terminal block 6 observing polarity (Fig. 2a).

4.6.3. Install lamp with respective base into lamp socket.

4.6.4. Install luminaire housing on the pole and fix with screws 4.

4.6.5. Fasten upper cover of the luminaire.

4.7. For NFB 240-242 and NFC 140-142 luminaires (Fig. 3).

4.7.1. Draw cable 3 through base 4.

4.7.2. Connect cable to the socket and fix socket on the base with screws 5.

4.7.3. By means of screw 2, fix on base 4 the device for power cord pulling prevention 1.

4.7.4. Fix base 4 on the pipe with screw 6.

4.8. Install lamp with respective base into the socket.

4.9. Fasten diffuser on the base.

5. Acceptance certificate

The luminaire conforms to technical specifications TOR 3461-009-44919750-07 and has been approved for use.

Date manufactured

QA inspector

Packed by

Luminaire is certified.

6. Warranty obligations

6.1. Manufacturing plant undertakes to fix or replace free of charge the luminaire that failed, when such failure was not at user’s fault and under normal conditions of use during the term

of warranty.

6.2. Warranty period – 36 months from the luminaire manufacturing date.

6.3. Service life of luminaires under normal climate conditions and compliance with installation and operation instructions is:

- 8 years – for luminaires with housing and/or optical part (diffuser) made from polymer material;

- 10 years – for other luminaires.

6.4. Lamp failure is not considered a manufacturing defect.

Manufacturing plant address: 390010, Ryazan, Magistralnaya St., building 11-a.

Date of sale:

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

NFB, NFC шырақ

# Құжаты

1. Міндеті

1.1. NFB 141 шырағы – ландшафт жарықтандыруға арналған, 220 В, 50 Гц ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған шырақ.

1.2. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-2-3 және ЭМҮ МЕМСТ P 51318-99 қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.3. Шырақты қара жер бетіне анкерлік бұрандама қолданып орнатуға болады.

2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана.				1

Бума, дана.					1

Құжаты, дана.				1

3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау. Ластанған шашыратқышты сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.

4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. Шырақтардың жинауын және желіге қосуын суреттерге сәйкес өткізу.

4.3. Сымдарды негіз бен құбыр арқылы тартып өткізу(Сурет 1).

4.4. Негіздегі бұрандаларды тартып, құбырды негзідің үстіне орнату.

4.5. Негізді тірек бетіне орнатып бекіту.

4.6. NFB 230 шырақтар үшін (Сурет 2, 2а).

4.6.1. Бұрандаларды 1 бұрап шешіп, шырақтың жоғарғы қақпағын шешу (Сурет 2).

4.6.2. Шырақтың тұрқысы арқылы желілік сымдарды өткізіп, оларды кереғарлыққа сәйкес клеммалық қалыпқа 6 қосу (Сурет 2а).

4.6.3. Ұйқасатын цоколі бар шамды патронның ішіне қондыру.

4.6.4. Шырақ тұрқысын бағананың үстіне орнатып, бұрандалармен бекіту 4.

4.6.5. Шырақтың жоғарғы қақпағын бекіту.

4.7. NFB 240-242 және NFC 140-142 шырақтар үшін (Сурет 3).

4.7.1. Сымды 3 база арқылы 4 тарту.

4.7.2. Сымды патронға қосып, патронды базада бұрандалар арқылы 5 бекіту.

4.7.3. Бұранда арқылы 2 базаның үстіне 4  желілік сымның суырылудан қорғаутын аспапты 1 орнату.

4.7.4. Базаны 4 құбардың ұстіне 6 бұранда арқылы бекіту.

4.8. Ұйқасатын цоколі бар шамды патронның ішіне қондыру.

4.9. Шашыратқышты базаның үстіне орнату.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-009-44919750-07–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды.

Шығару күні

Бақылаушы

Ораушы

Шырақ сертифицикатталған.

6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнікі NFB, NFC

# Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнікі NFB, NFC прызначаны для вонкавага, функцыянальна-дэкаратыўнага асвятлення і разлічаны для работы ў сетках пераменнага току 220 В, 50 Гц.

1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ДАСТ P МЭК 60598-2-3 і ЭМС ДАСТ P 51318-99.

1.3. Свяцільнік прызначаны для ўстаноўкі на грунтавую паверхню.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт.			1

Упакоўка, шт.				1

Пашпарт, шт.				1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент (лямп) праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні. Забруджаны рассейвальнік чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікамі».

4.2. Зборку свяцільнікаў і іх падключэнне да сеткі выконваць у адпаведнасці з малюнкам.

4.3. Правесці провад праз аснову і трубу (Мал. 1).

4.4. Зафіксаваць трубу на аснове з дапамогай шрубаў, размешчаных на аснове.

4.5. Устанавіць і замацаваць аснову на апорнай паверхні.

4.6. Для свяцільніка NFB 230 (Мал. 2, 2а).

4.6.1. Зняць верхнюю частку свяцільніка, адкруціўшы шрубы 1 (Мал. 2).

4.6.2. Працягнуць сеткавыя правады праз корпус свяцільніка і падключыць іх да клемнай калодкі 6 у адпаведнасці з палярнасцю (Мал. 2а).

4.6.3. Устанавіць лямпу з адпаведным цокалем у лямпавы патрон.

4.6.4. Устанавіць корпус свяцільніка на стоўб і зафіксаваць яго шрубамі 4.

4.6.5. Замацаваць верхнюю крышку свяцільніка.

4.7. Для свяцільнікаў NFB 240-242 і NFC 140-142 (Мал. 3).

4.7.1. Працягнуць провад 3 праз базу 4.

4.7.2. Падключыць провад да патрона і замацаваць патрон на базе пры дапамозе шрубаў 5.

4.7.3. З дапамогай шруба 2 зафіксаваць на базе 4 прыстасаванне для аховы ад вышморгвання сеткавага провада 1.

4.7.4. Замацаваць базу 4 на трубе пры дапамозе шруба 6.

4.8. Устанавіць лямпу з адпаведным цокалем у патрон.

4.9. Зафіксаваць рассейвальнік на базе.

5. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-009-44919750-07 і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільнік сертыфікаваны.

6. Гарантыйныя абавязацельствы

6.1. Завод-вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

6.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

6.4. Выхад са строю лямп бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная, д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

ТОВ «Завод «Світлові технології»

Світильники NFB, NFC

# Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильники NFB, NFC призначені для зовнішнього, функціонально-декоративного освітлення і розраховані для роботи в мережах змінного струму 220 В, 50 Гц.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 60598-2-3 та ЕМС за ГОСТ P 51318-99.

1.3. Світильник призначений для установки на грунтову поверхню.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.			1

Упаковка, шт.				1

Паспорт, шт.				1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів (ламп) проводити лише при відключеному живленні. Забруднений розсіювач очищати м'якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.

4. Правила експлуатації та установка

4.1. Експлуатація світильника здійснюється відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачами».

4.2. Зборку світильників і підключення до мережі проводити відповідно до рисунків.

4.3. Протягнути провід через основу і трубу (мал. 1).

4.4. Зафіксувати трубу на основі за допомогою гвинтів, розташованих в основі.

4.5. Встановити і закріпити основу на опорній поверхні.

4.6. Для світильника NFB 230 (мал. 2, 2а).

4.6.1. Зняти верхню кришку світильника, відкрутивши гвинти 1 (мал. 2).

4.6.2. Протягнути мережеві проводи через корпус світильника і підключити їх до клемної колодки 6 відповідно до полярності (мал. 2а).

4.6.3. Встановити лампу з відповідним цоколем в ламповий патрон.

4.6.4. Встановити корпус світильника на стовп і зафіксувати гвинтами 4.

4.6.5. Закріпити верхню кришку світильника.

4.7. Для світильників NFB 240-242 та NFC 140-142 (мал. 3).

4.7.1. Протягнути провід 3 через базу 4.

4.7.2. Підключить провід до патрону и закріпити патрон  на базі за допомогою гвинтів 5.

4.7.3. За допомогою гвинта 2 зафіксувати на базі 4 пристосування для захисту від висмикування мережевого проводу 1.

4.7.4 Закріпити базу 4 на трубі за допомогою гвинта 6.

4.8. Встановити лампу з відповідним цоколем в патрон.

4.9. Зафіксувати розсіювач на базі.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-009-44919750-07 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер

Упаковщик

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод-виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації становить:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу ламп браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина

NFB 230			NFB 240-242		NFC 140-142

1.						2.					3.

2а

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Габаритные размеры, max LxH, мм | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | Масса, кг, не более | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFB 230 | ЛН, Е27 | 311х1050 | 55 | II | УХЛ1 | 1,5 | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 240 Е40 | ЛН, Е27 | 200х1200 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 241 Е60 | ЛН, Е27 | 250х1250 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 242 Е75 | ЛН, Е27 | 300х1300 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFC 140 Е40 | ЛН, Е27 | 200х289 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFC 141 Е60 | ЛН, Е27 | 250х339 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFC 142 Е75 | ЛН, Е27 | 300х389 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-07 |

ЛН – лампа накаливания.

| Luminaire name (number and capacity of lamps) | Lamp type and base | Overall dimensions, max LxH, mm | Rate of protection from environmental influences, IP | Class of protection against Electric shock | Manufacturing and placement category according to GOST 15150 | Weight, kg, not over | Specifications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFB 230 | IL, Е27 | 311х1050 | 55 | II | UKHL1 | 1,5 | TOR 3461-009-44919750-07 |
| NFB 240 Е40 | IL, Е27 | 200х1200 | 44 | II | UKHL1 | 1,0 | TOR 3461-009-44919750-07 |
| NFB 241 Е60 | IL, Е27 | 250х1250 | 44 | II | UKHL1 | 1,0 | TOR 3461-009-44919750-07 |
| NFB 242 Е75 | IL, Е27 | 300х1300 | 44 | II | UKHL1 | 1,0 | TOR 3461-009-44919750-07 |
| NFC 140 Е40 | IL, Е27 | 200х289 | 44 | II | UKHL1 | 1,0 | TOR 3461-009-44919750-07 |
| NFC 141 Е60 | IL, Е27 | 250х339 | 44 | II | UKHL1 | 1,0 | TOR 3461-009-44919750-07 |
| NFC 142 Е75 | IL, Е27 | 300х389 | 44 | II | UKHL1 | 1,0 | TOR 3461-009-44919750-07 |

IL – incandescent lamp.

| Артикул (шамдар саны және қуаты) | Шам түрі және цоколі | Габарытныя памеры, макс. LxD, мм | Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP | Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы | МЕМСТ 15150 бойынша орындау және орнату категориясы | Салмағы, кг,Көрсетіл-геннен артық емес | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFB 230 | Қызу шамы Е27 | 311х1050 | 55 | II | ҚСК1 | 1,5 | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 240 Е40 | Қызу шамы Е27 | 200х1200 | 44 | II | ҚСК1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 241 Е60 | Қызу шамы Е27 | 250х1250 | 44 | II | ҚСК1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 242 Е75 | Қызу шамы Е27 | 300х1300 | 44 | II | ҚСК1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFC 140 Е40 | Қызу шамы Е27 | 200х289 | 44 | II | ҚСК1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFC 141 Е60 | Қызу шамы Е27 | 250х339 | 44 | II | ҚСК1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFC 142 Е75 | Қызу шамы Е27 | 300х389 | 44 | II | ҚСК1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-07 |

LN – қыздыру лампасы.

| Артыкул (колькасць і магутнасць лямп) | Тып лямпы і цокаль | Габарытныя памеры, макс. LxD, мм | Ступень аховы ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, ІР | Клас аховы ад паражэння электрычным токам | Выкананне і катэгорыя размяшчэння паводле Дзяржаўнага стандарта ДАСТ 15150 | Маса, кг, не больш за | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFB 230 | ЛН, Е27 | 311х1050 | 55 | II | УХЛ1 | 1,5 | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 240 Е40 | ЛН, Е27 | 200х1200 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 241 Е60 | ЛН, Е27 | 250х1250 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFB 242 Е75 | ЛН, Е27 | 300х1300 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFC 140 Е40 | ЛН, Е27 | 200х289 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFC 141 Е60 | ЛН, Е27 | 250х339 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-07 |
| NFC 142 Е75 | ЛН, Е27 | 300х389 | 44 | II | УХЛ1 | 1,0 | ТУ 3461-009-44919750-07 |

ЛН – лямпа напальвання.