ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ: BAT, KRK, KRK.RP.

# Text boxes

Для светильников KRK, KRK.RP: повернуть задвижки, снять крышку:

Распаковать светильник.

2

Для светильника BAT: снять крышку.

Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью:

3

Для светильника BAT: вставить ламповые патроны в соответствующие отверстия в светильнике. Крышку установить на корпус:

Для светильников KRK, KRK.RP: вставить крышку в корпус и зафиксировать ее поворотными задвижками:

5

4

Установить отражатель (при наличии), вставить лампы:

6

Для светильника BAT:

- вставить отражатель, закрепить его винтами;

- вставить лампы.

10

Ввести сетевые провода в корпус светильника через проходной изолятор (для светильника BAT) или через гермоизолятор (для светильников KRK, KRK.RP), в котором предварительно сделать круглое отверстие диаметром меньшим, чем диаметр вводимого сетевого провода. Гермоизоляторы вставить в уплотняемые отверстия корпуса:

Для светильников KRK, KRK.RP:

Для светильника BAT:

Установить корпус на опорную поверхность:

- лампу с одетым на нее отражателем зафиксировать в ламподержателях поворотом на 90°;

- закрутить муфты и резьбовые кольца, зафиксировав тем самым отражатель.

Для модели с параболическим отражателем:

- вставить лампу в отражатель;

- одеть на крышки отражателя резьбовые кольца и муфты.

Для светильников KRK, KRK.RP:

Для модели без  отражателя:

- одеть на лампу муфты;

- вставить лампу(ы) в ламповые патроны и зафиксировать ее (их) поворотом на 90°;

- закрутить муфты на ламподержателях.