| ООО «Завод «Световые Технологии» Светильник настенный. ПАСПОРТ 1. Назначение 1.1. Светильники настенные предназначены для общего освещения административно-общественных, производственных помещений и освещения клинических зон больниц (ВН), и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ P МЭК 60598-2-1, (ГОСТ P МЭК 60598-2-25 для светильника BH), ЭМС ГОСТ P 51318-99, ГОСТ P 51514-99. 1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69. 1.4. Светильники соответствует степени защиты IP20 (Mirror light IP40) по ГОСТ 14254-96. 1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – I 1.6. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала (светильники VELA 140 и 240 – на поверхность из трудно воспламеняемого материала). 2. Комплект поставки Светильник (без ламп), шт. 1 Упаковка, шт. 1 Паспорт, шт. 1 3. Требования по технике безопасности Установку, чистку и замену компонент светильника производить только при отключенном питании. 4. Правила эксплуатации и установка 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”. 4.2. С распакованного светильника снять верхнюю часть. В светильнике BH снять боковые крышки и рассеиватели, в светильнике STEP – боковые крышки и кронштейны. 4.3. Провода питания (и провода низковольтной сети в светильнике ВН) подвести к светильнику через отверстие в корпусе. 4.4. Закрепить светильник на опорной поверхности и подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью. В светильнике ВН 236 к клемме L1 (для светильника BH 136 – L) подключается провод от выключателя общего (верхнего) освещения. 4.5. Вставить лампу (лампы). Внимание! Использование в светильниках VELA 140 и 240 ламп мощностью более 40 Вт недопустимо. Рекомендуется использовать свечеобразные лампы накаливания мощностью 40 Вт с диаметром колбы 30 мм. 4.6. Собрать светильник. 5. Свидетельство о приемке Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска Контролер ОТК __________________________ Светильник сертифицирован. Сертификат соответствия № 6. Гарантийные обязательства 6.1. Завод изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. 6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника. 6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет: | 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов; 10 лет – для остальных светильников. 6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартера браком не является. Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а. Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77. Дата продажи _________________________________ Штамп магазина |
| --- | --- |

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь ЭмПРА / ЭПРА | Схема электрических соединений ЭмПРА / ЭПРА | Коэффициент мощности ЭмПРА / ЭПРА | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OTN 118 136 | ЛЛ G13 | 1 1a | 0,5 0,85 | 630х140х87 1240х140х87 | 1,8 2,7 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| BH 136 236 236/118 | KЛЛ 2G11 KЛЛ 2G11 KЛЛ 2G11+ ЛЛ G13 | - / 4 - / 3 -/ 5 | 0,96 | 600х115х135 600х115х135 860х115х135 | 2,5 3,0 3,6 | ТУ 3461-011-44919750-07 |
| VELA 218 126 140 240 | KЛЛ 2G11 G24-d3/G24-q3 ЛН, Е27 ЛН, Е27 | 2 / ЭПРА 1 / ЭПРА - - | 0,6 / 0,96 0,5/ 0,96 1,0 1,0 | 320х320х95 | 2,5 2 1,6 2,2 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| FROST 218 | KЛЛ 2G11 | 2 / ЭПРА | 0,6/0,96 | 350х350х95 | 3,2 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| STEP 114 128 135 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 675x153x45 1275 x153x45 1575 x153x45 | 1,5 2,1 2,4 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| FLEX/W 114 128 135 |  |  |  | 700х104,5х77,3 1400 х104,5х77,3 1600 х104,5х77,3 | 2,5 5 6 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| Mirror light 115 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 0,6 | 580х88х45 | 0,6 | ТУ 3461-001-44919750-07 |

# Text boxes

1

1a

2

3

L – лампа,

Dr – дроссель,

St – стартер

С -  компенсационный конденсатор,

В - выключатель,

Кс - кнопка сигнальная

4

20.11.12ю