# «Talleres Radioelectricos Querol SL»

(TRQ SL)

Светильник ANTARES для аварийного освещения

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник серии ANTARES предназначен для аварийного освещения административно-общественных помещений  и производственных зданий. Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-22 ГОСТ Р МЭК 60598-1 и

ЭМС по  ГОСТ P  51318.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ  15150-69.

1.4. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – II.

2. Комплект поставки

Светильник (с лампами), шт.				1

Упаковка, шт.					1

Паспорт, шт.					1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. Распаковать светильник. Снять рассеиватель при помощи отвертки, которую следует вставить в небольшие пазы, расположенные с двух сторон от рассеивателя и поднять ее вверх (см. рис. 1).

4.3. Ввести сетевые провода рабочей и/или аварийной сети питания через сальник в корпусе.

4.4. Установить корпус светильника на опорную поверхность или встроить в стену (полностью или частично) при помощи клипс ST 21 (в комплект поставки не входят) (рис. 2а, 2б).

4.5. Подключить сетевые провода к  клеммной колодке в соответствии с приведенной схемой.

4.6. Вставить лампу (лампы).

4.7. Закрепить рассеиватель на корпусе светильника.

4.8. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4.9. Перед эксплуатацией светильника необходимо провести 3-4 цикла «перезарядки» аккумулятора для установления установочной емкости аккумулятора. Длительность зарядки 24 часа при нормируемой окружающей температуре и напряжения питания от 0,9 до 1,06 нормируемого значения.

4.10. При снижении продолжительности работы светильника необходимо произвести замену аккумулятора.

ВАЖНО: При замене лампы, убедитесь, что светильник отключен от питания, а также от клеммы аккумулятора, иначе это может привести к повреждению электронных компонентов.

- Контроль и управление аварийным освещением и  порядок проведения режима контроля

5.1.Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью дистанционного устройства «TELEMANDO TM», которое поставляется отдельно и управляет группой светильников (до 35 светильников).

5.2. При нажатии кнопки в положении "OFF", происходит отключение светильника в аварийном режиме питания.

5.3. При нажатии кнопки в положении «ON», происходит имитация включения аварийного режима.

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

7. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Завод-изготовитель:

Adva Pio XII-38 12500 Vinaros, Spain. TRQ SL (произведено для ООО «ТК «Световые Технологии»)

Гарантийные обязательства принимаются по адресу:

127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2-Б. ООО «ТК «Световые Технологии»

Дата продажи _________________________________

Штамп магазина

Габариты светильника:

Электрическая схема подключения светильников

Рис. I - Схема подключения светильников комбинированного и постоянного типа работы.

Рис. II - Схема подключения светильников непостоянного действия.

Рис. III - Схема подключения светильников для централизованных систем питания.

Монтаж светильника:

Рис. 1

Рис. 2а.

Частичная установка в потолок.

X = 320 мм;

Y = 118 мм.

Рис. 2б.

Полная установка в потолок.

X = 346 мм;

Y = 138 мм.

| Артикул | Тип лампы и цоколь аварийного режима/ рабочего режима/ индикатора | Мощность источника света, Вт | Схема электрических соединений | Установочные размеры, мм | Масса, кг, не более | Длительность работы лампы в аварийном режиме (час.) | Световой поток лампы аварийного режима (лм) | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Режим работы | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTARES AN-190 | ЛЛ G5/-/LED | 8 | II | 250 | 0,9 | 1 | 153 | 42 | Непостоянного горения | ТУ 3461-007-44919750-07 |
| ANTARES AN-193 | ЛЛ G5/-/LED | 8 |  |  | 1,1 | 3 | 141 | 42 | Непостоянного горения |  |
| ANTARES AN-300 | ЛЛ G5/-/LED | 8 |  |  | 1,0 | 1 | 260 | 42 | Непостоянного горения |  |
| ANTARES AN-400 | ЛЛ 2G7/-/LED | 11 |  |  | 1,0 | 1 | 352 | 42 | Непостоянного горения |  |
| ANTARES AN-500 | ЛЛ 2G7/-/LED | 11 |  |  | 1,0 | 1 | 481 | 42 | Непостоянного горения |  |
| ANTARES ANC-190 | ЛЛ G5/ ЛЛ G5/LED | 8 | I |  | 1,0 | 1 | 136 | 42 | Комбинированный. Непостоянного горения |  |
| ANTARES ANC-193 | ЛЛ G5/ ЛЛ G5/LED | 8 |  |  | 1,2 | 3 | 110 | 42 | Комбинированный. Непостоянного горения |  |
| ANTARES ANC-250 | ЛЛ G5/ ЛЛ G5/LED | 8 |  |  | 1,1 | 1 | 246 | 42 | Комбинированный. Непостоянного горения |  |
| ANTARES AN-200 LED | LED G5/ LED G5/LED | 3,6 |  |  | 1,0 | 1 | 218 | 42 | Постоянного горения |  |
| ANTARES AN-203 LED | LED G5/ LED G5/LED | 3,6 |  |  | 1,0 | 3 | 187 | 42 | Постоянного горения |  |
| ANTARES ANM-200 | ЛЛ G5/ ЛЛ G5/LED | 8 |  |  | 0,8 | 1 | 160 | 42 | Постоянного горения |  |
| ANTARES ANM-203 | ЛЛ G5/ ЛЛ G5/LED | 8 |  |  | 0,8 | 3 | 150 | 42 | Постоянного горения |  |
| ANTARES ANM-210 | ЛЛ 2G7/ ЛЛ 2G7/LED | 11 |  |  | 0,8 | 1 | 170 | 42 | Постоянного горения |  |
| ANTARES SIGN | ЛЛ G5/ ЛЛ G5/LED | 8 | III |  | 0,9 | - | 400 | 42 | Светильник централизованный (без встроенных АКБ) с возможностью работы от сети AC/DC |  |

# Text boxes

13.02.2013