ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ: LZ, ARCTIC.

# Text boxes

30

Установка корпуса:

20

Вынуть монтажную панель:

Ввести сетевые провода в корпус светильника через гермоизолятор, в котором предварительно сделать отверстие, профиль которого должен соответствовать профилю вводимого кабеля, но иметь меньшие габаритные размеры. Гермоизоляторы вставить в уплотняемые отверстия корпуса.

Для светильника ARCTIC: просверлить установочные отверстия на поверхности потолка и в корпусе светильника на расстоянии L.

Установка на подвесах:

Для светильника ARCTIC: просверлить установочные отверстия в корпусе светильника на расстоянии L.

3.2.

4

7

Одеть рассеиватель на корпус светильника и закрепить его защелками.

Подключить сетевой провод к клеммной колодке на монтажной панели в соответствии с указанной полярностью:

Установка на опорную поверхность:

Для светильника LZ:

3.1.

С распакованного светильника снять рассеиватель:

10

5

Вщелкнуть монтажную панель в корпус светильника. Вставить  люминесцентные лампы.

6