ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник K 200 LED

Паспорт

1 Назначение

1.1. Светильник стационарный на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2,                ГОСТ Р 51317.3.3.

1.3. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.4. Светильник соответствует степени защиты IP54 по ГОСТ 14254-96.

1.5. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.6. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

2 Комплект поставки

Светильник, шт.		1

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт.		1

3 Требования по технике безопасности

3.1 Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

4 Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, плату со светодиодами.

4.3. Приложить основание светильника к монтажной поверхности и зафиксировать его при помощи подходящего крепежа, предварительно подготовив необходимые отверстия в монтажной поверхности. Габаритные и установочные размеры см. таблицу. Провести провод через три отверстия в «лабиринте» (входит в комплект поставки).

4.4. Подключить провода к  клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.5. Установить плату со светодиодами в корпус светильника, установить рассеиватель.

4.4. Загрязненное рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4.5. При монтаже светильников необходимо использовать комплект креплений Х2 (в комплект поставки не входит, в случае использования иных установочных элементов гарантия на светильники не распространяется.

5 Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упаковщик ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светильник сертифицирован.

6 Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазин

| 2 | Габаритные размеры светильника: | Overall dimensions | Шырақтың габариттік өлшемдері: | Габарытныя памеры свяцільніка: | Габаритні розміри світильника: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, не менее, Ra | Коэффициент мощности, не менее | Габаритныеразмеры, мм, AxBxC | Установочные размеры, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Тип рассеивателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 200 LED | 12 | 4050 | 850 | 86 | 0.99 | 200x200х58 | 60х60 | 0,8 | Опаловый из ПММА |