ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник  NTV 130-133

# Паспорт

- Назначение

1.1. Светильник NTV 130-133 предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник предназначен для установки на опору, диаметром 60 мм.

- Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                         1

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                  1

- Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

- Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

4.2. Распаковать светильник.

4.3 Провести сетевые провода (3) через отверстие в основании светильника (4) и подключить их к ламподержателю, соблюдая полярность.

4.4. Установить ламподержатель в основании светильника закрутив винты (5).

4.5. Зафиксировать питающие провода (3) устройством зажима кабеля (1), закрутить винты (2).

4.6. Установить основание (4)  в заранее подготовленную трубу, диаметром 60 мм  и зафиксировать винтами.

4.10. Установить лампу с соответствующим цоколем в патрон.

4.11. Установить рассеиватель и зафиксировать его, повернув по часовой стрелке.

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06  и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Коэффициент мощности | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | Масса, кг, не более | Поверхность ветровой нагрузки, м2 | Тип отражателя и рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NТV 130 E40 NТV 131 E60 NТV 132 E75 NТV 133 E100 | ЛН, E40 | 1 | 44 | II | УХЛ1 | 1,4 | 0,14 | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-009-44919750-06 |

Светильник сертифицирован.

Рис.1.

- Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

# Text boxes

ЛН – лампа накаливания.

Замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности (коэффициент не более 0,6, в зависимости от мощности ламп и изготовителя).