# ООО «Завод «Световые технологии»»

Светильник  стационарный NBS 60 LED.

# Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник стационарный со светодиодами, предназначен для наружного и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. Светильник устанавливается на поверхность стены при помощи двух кронштейнов, которые могут перемещаться вдоль корпуса светильника. Габариты светильника указаны на             рисунке 1.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Коэффициент мощности – не менее 0,96.

1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ1* по ГОСТ 15150-69, рабочий диапазон значений температуры окружающего воздуха от -40 °С до +40°С.

2. Комплект поставки

Светильник - 1 шт., упаковка – 1 шт., паспорт - 1 шт.

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. Распаковать светильник, закрепить его на выбранном месте, снять торцевую крышку с герметичной втулкой (рис. 3).

4.3. Извлечь панель с электрооборудованием.

4.4. Через герметичную втулку снятой крышки пропустить сетевой кабель и подключить его к клеммной колодке панели, соблюдая её маркировку.

4.5. Установит на место панель и крышку, затянуть герметичную втулку.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Рис.1.  Габаритные размеры                                                   Рис.2. Установочные размеры.                    		Рис. 3.

LED — светодиоды

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Тип светодиодов | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности, не менее | Масса, кг, не более | Класс защиты от поражения электрическим током | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBS 60 LED 18 3000K | 22 | SMD | 3000 | 1050 | 75 | 0,9 | 2,7 | I | 67 | Вторичная оптика из поликарбоната, защитное прозрачное темперированное стекло | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBS 60 LED 18 4000K |  |  | 4000 | 1265 | 75 |  |  |  |  |  |  |
| NBS 60 LED 18 6000K |  |  | 6000 | 1420 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| NBS 60 LED 18 green | 25 |  | 528 nm | 1360 | - |  |  |  |  |  |  |
| NBS 60 LED 36 3000K | 44 |  | 3000 | 2230 | 80 |  | 4,5 |  |  |  |  |
| NBS 60 LED 36 4000K |  |  | 4000 | 2720 | 75 |  |  |  |  |  |  |
| NBS 60 LED 36 6000K |  |  | 6000 | 3030 | 75 |  |  |  |  |  |  |
| NBS 60 LED 36 green | 50 |  | 528 nm | 2715 | - |  |  |  |  |  |  |