ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ: LZ, ARCTIC.

# Text boxes

С распакованного светильника снять рассеиватель:

10

20

Вынуть монтажную панель:

30

Установка корпуса:

3.1.

Установка на опорную поверхность:

Для светильника LZ:

Для светильника ARCTIC: просверлить установочные отверстия на поверхности потолка и в корпусе светильника на расстоянии L.

3.2.

Установка на подвесах:

Для светильника ARCTIC: просверлить установочные отверстия в корпусе светильника на расстоянии L.

Ввести сетевые провода в корпус светильника через гермоизолятор, в котором предварительно сделать отверстие, профиль которого должен соответствовать профилю вводимого кабеля, но иметь меньшие габаритные размеры. Гермоизоляторы вставить в уплотняемые отверстия корпуса.

4

5

Подключить сетевой провод к клеммной колодке на монтажной панели в соответствии с указанной полярностью:

6

Вщелкнуть монтажную панель в корпус светильника. Вставить  люминесцентные лампы.

7

Одеть рассеиватель на корпус светильника и закрепить его защелками. При наличии пластиковых

защёлок, застопорить две защёлки (с разных сторон корпуса) винтами-саморезами 3,5х9,5