ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник с прямым доступом к лампам

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по

ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по  ГОСТ P  51318.

1.4. Светильник может быть установлен в нишу (ASM/R) или на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                         1

Стартеры, шт.                                              по числу ламп

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                  1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять при наличии отражатель или крышку.

4.3.  Для светильников BAT установить патроны для люминесцентных ламп в соответствующее отверстие в светильнике до упора и убедиться в надежности фиксации.

4.4. Провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус установить в потолочной нише (ASM/R) или закрепить на опорной поверхности.

4.5. Подключить провода к  клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью. Светильник LNB358 предназначен для подключения только к 3-х фазной сети.

4.6. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 8).

4.7. При установке светильников LNK, LNB, LNA, LNC с магистральной проводкой в линию подключать светильники последовательно чередуя фазы питающей сети L1->L2->L3 (магистральная проводка выполнена жестким кабелем 5*1,5 мм). В начале каждой групповой линии, при монтаже должны быть установлены аппараты защиты на всех фазных проводниках. Светильники поставляются неподключенными. Для подключения светильников необходимо вставить свободный конец красного провода в клемму сетевого коннектора, маркированную нужной фазой.

4.8. Восстановить отражатель или крышку на место (в светильниках LNK под RW рефлектора следует соединить соединительными пластинами (рефлекторы и пластины поставляются отдельно)).

4.9.  Для светильников LNK и LNB установить патроны для люминесцентных ламп в соответствующее отверстие в светильнике до упора и убедиться в надежности фиксации.

4.10. Вставить лампу (лампы). Проследить, чтобы торцы лампы с 2-х сторон плотно прилегали к патронам, а патроны находились под прямым углом к светильнику. При необходимости работать вдвоем. Для светильников KRK.TP, LNB.TP необходимо лампу предварительно вложить в поставляемую трубу, накинуть муфты на трубу, установить лампу в соответствии с указанными выше требованиями, затянуть муфты на патронах и затянуть накидные гайки на трубе.

4.11. Загрязненный отражатель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

4  – Схема сквозной проводки

5 – Схема магистральной проводки

6 – Схема магистральной проводки (светильник с ЭПРА)

7 – Схема сквозной проводки (светильник с ЭПРА)

8 - Схема подключения к

питающей сети с

регулируемым ЭПРА

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема Электричес-ких соединений | Максимальное число светильников, подключенных на 1 фазу, шт. | Коэффици-ент мощности | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | мм | Класс защиты от поражения электрическим током | Климати-ческое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASM/R | 118 136 158 | ЛЛ G13 | 1 1а 1а | - | 0,6 0,85 0,85 | 595×200×85 1200×200×85 1500x200x85 | 2,2 3,6 4,7 | 175x575 175x1175 175x1475 | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-07 |
|  | 114 128 135 154 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 595х195х55 1195х195х55 1495х195х55 1195x195x55 | 1,8 3,1 3,8 3,1 | 175x575 175x1175 175x1475 175x1175 |  |  |  |  |
| ASM/S | 136 158 | ЛЛ G13 | 1а 1а | - | 0,85 | 1240×180×80 1545×180×80 | 3,4 4,5 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
|  | 114 128 135 154 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 595х195х55 1195х195х55 1495х195х55 1195х195х55 | 1,4 2,4 2,9 2,4 |  |  |  |  |  |
| ASM | 115 138 136 236 | ЛЛ G13 G13 KЛЛ 2G11 2G11 | 1а 1а 1а 3 | - | 0,85 0,85 0,85 0,85 | 595х195х65 1195х195х65 595х195х65 1195х195х65 | 3,0 4,0 3,0 4,5 | - | I | УХЛ4 | 20 |  |
|  | 155 | KЛЛ 2G11 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 595х195х65 | 2,9 |  |  |  |  |  |
| BAT | 118 130 136 158 218 236 258 | ЛЛ G13 | 1/1а 1а 1а 1а 2 3 3 | - | 0,5/0,85 0,85 0,85 0,85 0,6 0,85 0,85 | 617×54×84 928х51х86 1222×54×84 1525×54×84 617×102×84 1222×102×84 1525×102×84 | 1,1 1,4 1,6 2,5 1,7 2,1 3,8 | - | I | УХЛ4 | 20 |  |
|  | 114 121 128 135 154 214 228 235 254 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 572х40х55 870x40x55 1172х40х55 1472х40х55 1172x40x55 572х68х55 1172х68х55 1472х68х55 1172х40х55 | 1,1 1,3 1,8 2,2 1,8 1,2 1,9 2,3 1,9 |  |  |  |  |  |
| LNB | 136 158 236 236 258 258 358 | ЛЛ G13 | 6 5 или 6 5 или 6 5 или 6 5 или 6 5 или 6 5 | 60 40 30 30 20 20 60 | 0,96 0,85/0,96 0,85/0,96 0,85/0,96 0,85/0,96 0,85/0,96 0,85 | 1230x200x95 1530x200x95 1230×200×95 1275х200х103 1530×200×95 1575х200х103 1530x250х110 | 3,0 3,3 3,7 6,1 4,2 7,5 5,7 | - | I | УХЛ4 | 20 20 20 23 20 23 20 |  |
|  | 154 228 235 249 280 | ЛЛ G5 | 6 | 30 50 40 30 20 | 0,96 | 1180x200x95 1180x200x95 1480x200x95 1480х200х95 1480x200x95 | 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 |  |  |  | 20 |  |
| LNB.TP 258 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 20 | 0,85/0,96 | 1545х200х103 | 4,4 | - | I | УХЛ4 | 20 |  |
| KRK 118 136 158 218 236 258 | ЛЛ G13 | 1 1а 1а 2 3 или 7 3 или 7 | - | 0,5 0,85 0,85 0,6 0,85/0,96 0,85/0,96 | 646×65×124 1257×65×124 1557×65×124 646×126×124 1257×126×124 1557×126×124 | 1,4 1,7 2,2 1,5 2,4 3,0 | - | II | УХЛ2* | 65 |  |
| KRK.TP 136 158 236 258 | ЛЛ G13 | 1а 1а 3 или 7 3 или 7 | - | 0,85 | 1257×65×124 1557×65×124 1257×126×124 1557×126×124 | 2,3 2,9 3,0 3,7 | - | II | УХЛ2* | 65 |  |
| STRIPE 114 128 135 | ЛЛ G5 | 7 | 100 75 80 | 0,96 | 580x55x63 1180x55x63 1480x55x63 | 1,1 1,5 2,2 | - | I | УХЛ4 | 20 |  |
| KRK.RP 118 136 158 | ЛЛ G13 | 1 1а 1а | - | 0,5 0,85 0,85 | 646x90x124 1257×90×124 1557×90×124 | 1,6 1,9 2,5 | - | II | УХЛ2* | 65 |  |
| LNA | 249 2x249 | ЛЛ G5 | 6 | 30 10 | 0,96 | 1480х180х135 2960х180х135 | 4,1 8,2 | - | I | УХЛ4 | 20 |  |
| LNK | 158 258 2×158 2×258 2x358 | ЛЛ G13 | 5 или 6 5 или 6 5 или 6 5 или 6 5 или 6 | 40 20 20 10 7 | 0,85/0,96 | 1535×142×70 1535×142×70 3065×142×70 3065×142×70 3065×142×70 | 3,5 4,2 7,0 8,4 8,8 | - | I | УХЛ4 | 20 |  |
| 135 (149) 235 (249) 249 (6м) 249 /3 м/ 280 2x135 (2х149) 2x235 (2х249) 2x249 (6 м) | ЛЛ G5 | 6 | 80 (60) 40 (30) 40 (30) 30 18 40 (30) 20 (10) 20 (10) | 0,96 | 1480x142x70 1480x142x70 1480x142x70 2958x142x70 1480x142x70 2958x142x70 2958x142x70 2958x142x70 | 2,9 3,0 3,6 6,0 3,0 5,8 6,3 6,7 |  |  |  |  |  |
| LNC 136 236 158 258 2x158 2x258 | ЛЛ G13 | 6 | 60 30 40 20 20 10 | 0,96 | 1235x135x70 1235x135x70 1535x135x70 1535x135x70 3066x135x67 3066x135x67 | 2,8 2,8 3,3 3,3 5,8 5,8 | - | I | УХЛ4 | 20 |  |

ЛЛ – люминесцентная лампа;

КЛЛ – компактная люминесцентная лампа

# Text boxes

1а

1

2

3

L – лампа

Dr – дроссель

St – стартер

С -  компенсационный

конденсатор

5. Стартер

6. Лампа

7. Светильник A

8. Светильник В

1. Контактные зажимы

2. Сеть питания

3. Компенсационный

конденсатор

4. ПРА

1. Контактные зажимы             4. Лампа

2. Сеть питания                         5. Светильник

3. ЭПРА

05.07.13

C

A

B