ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник стационарный с рассеивающей решеткой и защитным стеклом SPORTLUX.

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник стационарный, с трубчатыми люминесцентными лампами (цоколь G5), предназначен для общего освещения административно-общественных и спортивных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по  ГОСТ P  51318.

1.3. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.5. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4.

1.7. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20.

1.8. Светильник соответствует группе механического исполнения М3 по ГОСТ 17516.1-90.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                         1

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                  1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Состав изделия

Светильник состоит из металлического корпуса белого  цвета, на котором смонтированы электронный пускорегулирующий аппарат, проводка светильника, и патроны для люминесцентных ламп. В корпус вставлена матовая решетка-отражатель из алюминия. Защитная рамка с прозрачным поликарбонатом,  крепится к корпусу металлическими защелками.

5. Правила эксплуатации и установка

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

5.2. С распакованного светильника снять рамку с защитным стеклом, решетку и отражатель, провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус установить на опорной поверхности.

5.3. Подключить провода к  клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

5.4. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке.

5.5. Вставить лампу (лампы).

5.6. Установить отражатель. Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин. Закрыть защитной рамкой с прозрачным поликарбонатом, закрепив ее защелками.

5.7. Загрязненную решетку очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

7. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений | Коэффициент мощности | Габариты, мм АхВхС | Масса, кг, не более | LxD, мм | Тип решетки | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPORTLUX 280 380 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 267х1493х105 367х1493х105 | 8,2 10,8 | 1350х170 1350х270 | V – образная матовая решетка + прозрачный поликарбонат в рамке | ТУ 3461-001-44919750-07 |

ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник стационарный с рассеивающей решеткой и защитным стеклом SPORTLUX.

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник стационарный, с трубчатыми люминесцентными лампами (цоколь G5), предназначен для общего освещения административно-общественных и спортивных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по  ГОСТ P  51318.

1.3. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.5. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4.

1.7. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20.

1.8. Светильник соответствует группе механического исполнения М3 по ГОСТ 17516.1-90.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                         1

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                  1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Состав изделия

Светильник состоит из металлического корпуса белого  цвета, на котором смонтированы электронный пускорегулирующий аппарат, проводка светильника, и патроны для люминесцентных ламп. В корпус вставлена матовая решетка-отражатель из алюминия. Защитная рамка с прозрачным поликарбонатом,  крепится к корпусу металлическими защелками.

5. Правила эксплуатации и установка

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

5.2. С распакованного светильника снять рамку с защитным стеклом, решетку и отражатель, провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус установить на опорной поверхности.

5.3. Подключить провода к  клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

5.4. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке.

5.5. Вставить лампу (лампы).

5.6. Установить отражатель. Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин. Закрыть защитной рамкой с прозрачным поликарбонатом, закрепив ее защелками.

5.7. Загрязненную решетку очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

7. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений | Коэффициент мощности | Габариты, мм АхВхС | Масса, кг, не более | LxD, мм | Тип решетки | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPORTLUX 280 380 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 267х1493х105 367х1493х105 | 8,2 10,8 | 1350х170 1350х270 | V – образная матовая решетка + прозрачный поликарбонат в рамке | ТУ 3461-001-44919750-07 |