ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник отраженного света

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник отраженного света предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных зданий и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ Р 51318, ГОСТ P 51514.

1.3. Класс защиты светильника от поражения электрическим током – I.

1.4. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20 (IP54/20 – для светильника DS 107).

1.5. Светильник может быть установлен на опорную поверхность или в потолочную (стенную) нишу из нормально воспламеняемого материала.

2. Комплект поставки

Светильник (без лампы), шт. 	1

Упаковка, шт. 		1

Паспорт, шт. 		1

3. Требования по технике безопасности

3.1. Установку, чистку светильника и замену компонент (лампы) производить только при отключенном питании.

3.2. Для светильников DS 107 между корпусом светильника и дном ниши должен быть обеспечен воздушный промежуток не менее 25 мм.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Распаковать светильник, снять рассеиватель (рамку) и отражатель (при наличии).

4.3. Ввести сетевые провода (кабель) через отверстие в корпусе светильника и закрепить светильник на потолке или установить его в потолочной нише.

4.4. Подключить предварительно разделанные концы кабеля и заземляющего провода к контактным зажимам в соответствии с указанной полярностью.

4.5. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке.

4.6. Вставить лампу.

4.7. Установить отражатель (при наличии) и рассеиватель (рамку).

4.8. Схема электрических соединений приведена на корпусе ЭПРА.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя газоразрядной лампы браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC "Lighting technologies production"

Reflected illumination light

Certificate

1. Application

1.1. This light is designed for general illumination of office, public and industrial rooms. It is powered from AC mains 220 V (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Power quality shall comply with GOST 13109-97.

1.2. The light complies with safety requirements of GOST R IEC 60598-2-1, GOST R IEC 60598-2-2, GOST R IEC 60598-1 and EMC requirements of GOST R 51318 and COST R 51514.

1.3. Class of protection against electric shock – I

1.4. Degree of protection – IP20 (IP54/20 for DS 107 light).

1.5. The light may be mounted at surface in ceiling/wall recess of normal flammability.

2. Delivery set

Light without lamp, pcs	1

Package, pcs	1

Certificate, pcs	1

3. Safety

3.1. Never install, clean and replace light components (lamps), if power is ON.

3.2. The air gap between the DS 107 light housing and the recess ceiling shall be at least 25 mm deep.

4. Operation and installation

4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

4.2. Remove the diffuser (the frame) and the reflector (if installed).

4.3. Pass power wires/cable through the hole in the light housing and secure the light on the ceiling or install in in the wall recess.

4.4. Connect prepared ends of the cable and the grounding wire to the terminal block according to specified polarity.

4.5. If adjustable ECG is used, connect control wires according to polarity specified by code only.

4.6. Install the lamp.

4.7. Install the reflector (if any) and the diffuser (the frame).

4.8. Connection diagram is shown at the housing of ECG.

5. Acceptance

The light complies with TOR 3461-002-44919750-07 and is admitted serviceable.

Manufacturing date

Inspector

Packer

The light is certified.

6. Warranty

6.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

6.2. Warranty period – 36 months as of the manufacturing date.

6.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

- 8 years – for lights with housing and/or lens made of polymeric materials

- 10 years – for other lights.

6.4. Failure of the gas-discharge lamp shall not be considered as a defect.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Date of sale

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

Светильник отраженного света

Паспорт

1. Назначение

1.1. Әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимаратарды жарықтандыратын, 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған құрастыру шырағы. Электр құаты сапасы МЕМСТ 13109-97 стандартына сәйкес болу қажет.

1.2. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-2-1, МЕМСТ P МЭК 60598-2-2, МЕМСТ Р МЭК 60598-1 және МЕМСТ P 51318, МЕМСТ Р 51514 бойынша ЭМҮ қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.3. Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы – I

1.4. Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі – IP20 (IP54/20 –DS 107 шырақ үшін).

1.5. Шырақты жанғыштығы төбелік (қабырғалық) ұяшыққа немесе орташа материалдан жасалған тірек бетіне орнатуға болады.

2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана. 	1

Бума, дана.		1

Құжаты, дана. 	1

3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

3.1. Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау.

3.2. DS 107 шырақтары үшін шырақ тұрқысы мен ұяшық түбінің арасында ең кемі 25 мм ауа ара қашықтығы қамтамасыз етілу қажет.

4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Прожектордың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. Бумасы шешілген шырақтың торын (рамкасын) және шашыратқышын (қолда бар жағдайда) шешу.

4.3. Шырақтың тұрқысындағы тесік арқылы желілік сымдарды (кабель) өткізіп, шырақты төбеге орнату немесе төбедегі ұяшыққа бекіту.

4.4. Алдын ала бөлінген кабельдің ұштарын және жерге тұйықтау сымды көрсетілген кереғарлыққа сәйкес жанама қысқыштарға қосу.

4.5. При Реттеуіш ЭТҚА қолданатын жағдайда, бас сымдар таңбада көрсетілген кереғарлықты дәлме дәл сақтап қосылады.

4.6. Шамды (шамдарды) қосу.

4.7. Шағылдырғышты (қолда бар болса) және шашыратқышты (торды) орнату.

4.8. Электр жалғау үлгілері ЭТҚА-ның тұрқысында келтірілген.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-002-44919750-07–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды.

Шығару күні

Бақылаушы

Ораушы

Шырақ сертифицикатталған

6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Газ разряды бар шамның істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільня адлюстраванага святла

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня адлюстраванага святла прызначаная для агульнага асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх і вытворчых памяшканняў і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ 13109-97.

1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ДАСТ Р МЭК 60598-2-1, ДАСТ P МЭК 60598-2-2, ДАСТ Р МЭК 60598-1 і ЭМС у адпаведнасці з ДАСТ Р 51318, ГОСТ P 51514.

1.3. Клас абароны свяцільні ад паражэння электрычным токам – I.

1.4. Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя – IP20 (IP54/20 – для свяцільні DS 107).

1.5. Свяцільня можа быць устаноўлена на апорную паверхню ці ў столевую (сценную) нішу з нармальна ўзгаральнага матэрыялу.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільня (без лямпы), шт.	1

Упакоўка, шт. 		1

Пашпарт, шт. 		1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

3.1. Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў (лямпы) выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

3.2. Для свяцільняў DS 107 паміж корпусам свяцільні і дном нішы неабходна забяспечыць паветраны прамежак не менш за 25 мм.

4. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

4.2. Распакавать свяцільню, зняць рассейвальнік (рамку) і адбівальнік (пры наяўнасці).

4.3. Увесці сеткавыя правады (кабель) праз адтуліну ў корпусе свяцільні і замацаваць свяцільню на столі ці ўстанавіць яе ў столевай нішы.

4.4. Падключыць папярэдне раздзеленыя канцы кабеля і зазямляльнага провада да кантактных заціскаў у адпаведнасці з пазначанай палярнасцю.

4.5. Пры выкарыстанні рэгулюемага ЭПРА, кіруючыя правады падключаюцца строга прытрымліваючыся палярнасці, пазначанай у маркіроўцы.

4.6. Уставіць лямпу.

4.7. Устанавіць адбівальнік (пры наяўнасці) і рассейвальнік (рамку).

4.8. Схема электрычных злучэнняў прыведзена на корпусе ЭПРА.

5. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-002-44919750-07 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

6. Гарантыйныя абавязкі

6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

6.4. Выхад з ладу газаразраднай лямпы бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

TОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник відбитого світла

Паспорт

1. Призначення

1.1.Світильник відбитого світла призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих будівель і розрахований на роботу в мережі змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 13109-97.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 60598-2-1, ГОСТ ІЕС 60598-2-2, ГОСТ ІЕС 60598-1 та ЕМС за ГОСТ CISPR 15:2007, ГОСТ IEC 61000-3-2, ГОСТ 51514.

1.3. Клас захисту світильника від ураження електричним струмом – I.

1.4. Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища – IP20 (IP54/20 – для світильника DS 107).

1.5. Світильник може бути встановлений на опірну поверхню або в стельову (стінну) нішу, виготовлену з нормально займистого матеріалу.

2. Комплект поставки

Світильник (без лампи), шт. 	1

Упаковка, шт. 		1

Паспорт, шт. 		1

3. Вимоги з техніки безпеки

3.1. Установку, чистку світильника і заміну компонентів (ламп) здійснювати лише при відключеному живленні.

3.2. Для світильників DS 107 між корпусом світильника і дном ніші повинен бути забезпечений повітряний проміжок не менше 25 мм.

4. Правила експлуатації та установка

4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. Розпакувати світильник, зняти розсіювач (рамку) і відбивач (за наявності).

4.3.Ввести мережеві проводи (кабель) через отвір у корпусі світильника і закріпити світильник на стелі або встановити його в стельовій ніші.

4.4. Підключити попередньо розділені кінці кабелю і заземлюючого проводу до контактних затискачів у відповідності із зазначеною полярністю.

4.5. При використанні регулюючого ЕПРА, керуючі проводи підключаються суворо з дотриманням полярності, зазначеної в маркуванні.

4.6. Вставити лампу.

4.7. Встановити відбивач (за наявності) та розсіювач (рамку).

4.8. Схема електричних з'єднань наведена на корпусі ЕПРА.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-002-44919750-07 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов’язання

6.1. Завод-виробник протягом гарантійного терміну зобов’язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини споживача за умов нормальної експлуатації.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників в нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус та/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлений з полімерних матеріалів;

- 10 років - для решти світильників.

6.4.Вихід з ладу люмінесцентних ламп і стартерів браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина

| 1 | Схемы электрических соединений | Connection diagram | Электр жалғау үлгісі | Схемы электрычных злучэнняў | Схеми електричних з’єднань |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.

| Клеммная колодка | Terminal box | Клеммалық қалып | Клемная калодка | Клемна колодка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2-7 | Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА | Diagram of connecting the light with adjustable ECG to mains | Реттеуіш ЭТҚА-мен қуат желіге қосылу үлгісі | Схема падключэння да сілкуючай сеткі з рэгулюемым ЭПРА | Схема підключення до живлячої мережі з регульованим ЕПРА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.					    3.				                     3a.

4.						5.				6.

| L | лампа | lamp | шам | лямпа | лампа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr | дроссель | choke | дроссель | дросель | дросель |
| St | стартер | starter | стартер | стартэр | стартер |
| C | Компенсационный конденсатор | compensating capacitor | Өтемақы конденсаторы | Кампенсацыйны кандэнсатар | Компенсаційний конденсатор |
|  | Клеммная колодка | Terminal box | Клеммалық қалып | Клемная калодка | Клемна колодка |

7.

8.

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений | Коэффициент мощности Эм ПРА/ЭПРА | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг,не более | мм | Тип рассеивателя | Технические условия | Сертификат соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с ЭПРА (см. Рис. 1) | с регулируемым ЭПРА (см. Рис. 2) | с электромагнитным ЭПРА |  |  |  |  |  |  |  |
| OTR/R 155 | КЛЛ 2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x110 | 7,8 | - | Металлический перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTR/R 236 | КЛЛ 2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 595x595x110 | 8,2 | - | Металлический перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTR/R 236 | КЛЛ 2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 605x605x110 | 8,2 | - | Металлический перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTR/R 236 | ЛЛ G13 |  | - | 5 | 0,85/0,96 | 1195x595x115 | 9,2 | - | Металлический перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTR/R 255 | КЛЛ 2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x110 | 7,8 | - | Металлический перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTK/R 414 | ЛЛ G5 |  |  | - | 0,96 | 595x595x160 | 7,4 | - | Металлический перфорированный рассеиватель, бипараболическая зеркальная решетка | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTK/R 418 | ЛЛ G13 |  |  | 6 | 0,96 | 595x595x160 | 8 | - | Металлический перфорированный рассеиватель, бипараболическая зеркальная решетка | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTK/R 418 | ЛЛ G13 |  |  | 6 | 0,96 | 605x605x160 | 8 | - | Металлический перфорированный рассеиватель, бипараболическая зеркальная решетка | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTK/R 436 | ЛЛ G13 |  |  | 7 | 0,85/0,96 | 1195х595х160 | 9,9 | - | Металлический перфорированный рассеиватель, бипараболическая зеркальная решетка | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTM 236 | КЛЛ 2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 595x595x120 | 6 | - | Металлический перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTM 255 | КЛЛ 2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x120 | 4,8 | - | Металлический перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| RIO 118 | КЛЛ G24-d2 |  | - | 3 | 0,5 | 205x300х90 | 1,6 | 285х190 | Металлический перфорированный рассеиватель, фасетчатый отражатель | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| RIO 136 | КЛЛ 2G11 |  | - | 3а | 0,85 | 475x300х90 | 2,1 | 285х460 | Металлический перфорированный рассеиватель, фасетчатый отражатель | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTF 155 | КЛЛ 2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x120 | 4,0 | - | Бипараболическая зеркальная решетка, белый отражатель | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTF 414 | ЛЛ G5 |  |  | - | 0,96 | 595x595x110 | 4.0 | - | Бипараболическая зеркальная решетка, белый отражатель | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTFZ 414 | ЛЛ G5 |  |  | - | 0,96 | 595x595x110 | 4.2 | 575х575 | Бипараболическая зеркальная решетка, комбенированный отражатель | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX 236 | КЛЛ 2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 595x595x100 | 5,5 | - | Металлический перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX 236 HF bm | КЛЛ 2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 595x595x100 | 5,5 | - | Металлический перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX 155 | КЛЛ 2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x100 | 4,9 | - | Металлический перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX 255 | КЛЛ 2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x100 | 4,9 | - | Металлический перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX 255 bm | КЛЛ 2G11 |  | - |  | 0,96 | 595x595x100 | 4,9 | - | Металлический перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| DS 107 | КЛЛ G23 | - | - | 3 | 0,5 | 196x186x90 | 1,1 | 180x150 | Опаловый рассеиватель + алюминиевый отражатель | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| DS 109 | КЛЛ G23 | - | - | 3 | 0,5 | 226х186х90 | 1,2 | 210x150 | Опаловый рассеиватель + алюминиевый отражатель | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTS1 218 | ЛЛ G13 |  |  | 4 | 0,6/0,96 | 650х280х115 | 2,5 | - | Металлический перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой | ТУ 3461-001-44919750-07 | РОСС RU.ME64.В08479 |
| OTS1 236 | ЛЛ G13 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 1260х280х115 | 5 | - | Металлический перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой | ТУ 3461-001-44919750-07 | РОСС RU.ME64.В08479 |
| OTS1 254 | ЛЛ G5 |  |  | - | 0,96 | 1185x280x115 | 4,3 | - | Металлический перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой | ТУ 3461-001-44919750-07 | РОСС RU.ME64.В08479 |
| OTS1 228 | ЛЛ G5 |  |  | - | 0,96 | 1185x280x115 | 4 | - | Металлический перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой | ТУ 3461-001-44919750-07 | РОСС RU.ME64.В08479 |

ЛЛ – люминесцентная лампа.

КЛЛ – компактная люминесцентная лампа.

1 – При монтаже светильников необходимо использовать комплект креплений Х3 (в комплект поставки не входит), в случае использования иных установочных элементов гарантия на светильники не распространяется.

| Luminaire name (number and power of lamps) | Lamp type and base | Connection diagram | Power factor E/mCCG/ECG | Dimensions, mm AxBxC | Max. weight, kg | mm | Type of diffuser | Specification | Certificate of compliance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | with ECG (refer to Fig.1) | with adjustable ECG (refer to Fig.2) | with E/mCG |  |  |  |  |  |  |  |
| OTR/R 155 | CFL 2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x110 | 7,8 | - | Metallic perforated diffuser with transparent protective film | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTR/R 236 | CFL 2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 595x595x110 | 8,2 | - | Metallic perforated diffuser with transparent protective film | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTR/R 236 | CFL 2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 605x605x110 | 8,2 | - | Metallic perforated diffuser with transparent protective film | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTR/R 236 | FL G13 |  | - | 5 | 0,85/0,96 | 1195x595x115 | 9,2 | - | Metallic perforated diffuser with transparent protective film | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTR/R 255 | CFL 2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x110 | 7,8 | - | Metallic perforated diffuser with transparent protective film | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTK/R 414 | FL G5 |  |  | - | 0,96 | 595x595x160 | 7,4 | - | Metallic perforated diffuser, bi-parabolic mirror-finish louver | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTK/R 418 | FL G13 |  |  | 6 | 0,96 | 595x595x160 | 8 | - | Metallic perforated diffuser, bi-parabolic mirror-finish louver | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTK/R 418 | FL G13 |  |  | 6 | 0,96 | 605x605x160 | 8 | - | Metallic perforated diffuser, bi-parabolic mirror-finish louver | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTK/R 436 | FL G13 |  |  | 7 | 0,85/0,96 | 1195х595х160 | 9,9 | - | Metallic perforated diffuser, bi-parabolic mirror-finish louver | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTM 236 | CFL 2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 595x595x125 | 6 | 575х575 | Metallic perforated diffuser with transparent protective film | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTM 255 | CFL 2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x125 | 4,8 | 575х575 | Metallic perforated diffuser with transparent protective film | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| RIO 118 | CFL G24-d2 |  | - | 3 | 0,5 | 205x300х90 | 1,6 | 285х190 | Metallic perforated diffuser, net-shaped reflector | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| RIO 136 | CFL 2G11 |  | - | 3а | 0,85 | 475x300х90 | 2,1 | 285х460 | Metallic perforated diffuser, net-shaped reflector | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTF 155 | CFL 2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x130 | 3,6 | - | Bi-parabolic mirror-finish louver, white reflector | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTF 414 | FL G5 |  |  | - | 0,96 | 595x595x110 | 4.0 | - | Bi-parabolic mirror-finish louver, white reflector | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX 236 | CFL 2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 595x595x100 | 5,5 | - | Metallic perforated diffuser with transparent protective film | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX 236 HF bm | CFL 2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 595x595x100 | 5,5 | - | Metallic perforated diffuser with transparent protective film | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX 155 | CFL 2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x100 | 4,9 | - | Metallic perforated diffuser with transparent protective film | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX 255 | CFL 2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x100 | 4,9 | - | Metallic perforated diffuser with transparent protective film | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX 255 bm | CFL 2G11 |  | - |  | 0,96 | 595x595x100 | 4,9 | - | Metallic perforated diffuser with transparent protective film | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| DS 107 | CFL G23 | - | - | 3 | 0,5 | 196x186x90 | 1,1 | 180x150 | Opal diffuser + aluminum reflector | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| DS 109 | CFL G23 | - | - | 3 | 0,5 | 226х186х90 | 1,2 | 210x150 | Opal diffuser + aluminum reflector | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTS 218 | FL G13 |  |  | 4 | 0,6/0,96 | 650х280х115 | 2,5 | - | Metallic perforated diffuser with transparent protective film | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.В08479 |
| OTS 236 | FL G13 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 1260х280х115 | 5 | - | Metallic perforated diffuser with transparent protective film | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.В08479 |
| OTS 254 | FL G5 |  |  | - | 0,96 | 1185x280x115 | 4,3 | - | Metallic perforated diffuser with transparent protective film | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.В08479 |
| OTS 228 | FL G5 |  |  | - | 0,96 | 1185x280x115 | 4 | - | Metallic perforated diffuser with transparent protective film | TU 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.В08479 |

FL – fluorescent lamp.

CFL – compact fluorescent lamp.

1 – When mounting lighting fixtures, it is required to use a X3 mounting kit (user supplied), in case of using other mounting components, warranty for lighting fixtures will not be valid.

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Электр жалғау үлгісі | Қуат коффициенті | Габариттер, мм, AxBxC | Салмағы, кг | мм | Тор түрі | Техникалық шарттар | Сәйкестік сертификаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭТҚА (Сурет 1) | Реттеуіш ЭТҚА (Сурет 2) | ЭмТҚА |  |  |  |  |  |  |  |
| OTR/R 155 | ШН2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x110 | 7,8 | - | Металлдан жасалған бұрғыланған жарық техникалық қабығы бар шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTR/R 236 | ШН2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 595x595x110 | 8,2 | - | Металлдан жасалған бұрғыланған жарық техникалық қабығы бар шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTR/R 236 | ШН2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 605x605x110 | 8,2 | - | Металлдан жасалған бұрғыланған жарық техникалық қабығы бар шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTR/R 236 | НҰРШАМG13 |  | - | 5 | 0,85/0,96 | 1195x595x115 | 9,2 | - | Металлдан жасалған бұрғыланған жарық техникалық қабығы бар шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTR/R 255 | ШН2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x110 | 7,8 | - | Металлдан жасалған бұрғыланған жарық техникалық қабығы бар шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTK/R 414 | НҰРШАМG5 |  |  | - | 0,96 | 595x595x160 | 7,4 | - | Металлдан жасалған бұрғыланған шашыратқыш, бипараболалы әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTK/R 418 | НҰРШАМG13 |  |  | 6 | 0,96 | 595x595x160 | 8 | - | Металлдан жасалған бұрғыланған шашыратқыш, бипараболалы әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTK/R 418 | НҰРШАМG13 |  |  | 6 | 0,96 | 605x605x160 | 8 | - | Металлдан жасалған бұрғыланған шашыратқыш, бипараболалы әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTK/R 436 | НҰРШАМG13 |  |  | 7 | 0,85/0,96 | 1195х595х160 | 9,9 | - | Металлдан жасалған бұрғыланған шашыратқыш, бипараболалы әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTM 236 | ШН2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 595x595x125 | 6 | 575х575 | Металлдан жасалған бұрғыланған жарық техникалық қабығы бар шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTM 255 | ШН2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x125 | 4,8 | 575х575 | Металлдан жасалған бұрғыланған жарық техникалық қабығы бар шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| RIO 118 | ШНG24-d2 |  | - | 3 | 0,5 | 205x300х90 | 1,6 | 285х190 | Металлдан жасалған бұрғыланған шашыратқыш, фасеттік шағылдырғыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| RIO 136 | ШН2G11 |  | - | 3а | 0,85 | 475x300х90 | 2,1 | 285х460 | Металлдан жасалған бұрғыланған шашыратқыш, фасеттік шағылдырғыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTF 155 | ШН2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x130 | 3,6 | - | Бипараболалы әйнекті тор,ақ шағылдырғыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTF 414 | НҰРШАМG5 |  |  | - | 0,96 | 595x595x110 | 4.0 | - | Бипараболалы әйнекті тор,ақ шағылдырғыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX 236 | ШН2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 595x595x100 | 5,5 | - | Металлдан жасалған бұрғыланған жарық техникалық қабығы бар шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX 236 HF bm | ШН2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 595x595x100 | 5,5 | - | Металлдан жасалған бұрғыланған жарық техникалық қабығы бар шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX 155 | ШН2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x100 | 4,9 | - | Металлдан жасалған бұрғыланған жарық техникалық қабығы бар шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX 255 | ШН2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x100 | 4,9 | - | Металлдан жасалған бұрғыланған жарық техникалық қабығы бар шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX 255 bm | ШН2G11 |  | - |  | 0,96 | 595x595x100 | 4,9 | - | Металлдан жасалған бұрғыланған жарық техникалық қабығы бар шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| DS 107 | ШНG23 | - | - | 3 | 0,5 | 196x186x90 | 1,1 | 180x150 | Опал шашыратқыш + алюминий шағылдырғыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| DS 109 | ШНG23 | - | - | 3 | 0,5 | 226х186х90 | 1,2 | 210x150 | Опал шашыратқыш + алюминий шағылдырғыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTS 218 | НҰРШАМG13 |  |  | 4 | 0,6/0,96 | 650х280х115 | 2,5 | - | Металлдан жасалған бұрғыланған жарық техникалық қабығы бар шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.В08479 |
| OTS 236 | НҰРШАМG13 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 1260х280х115 | 5 | - | Металлдан жасалған бұрғыланған жарық техникалық қабығы бар шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.В08479 |
| OTS 254 | НҰРШАМG5 |  |  | - | 0,96 | 1185x280x115 | 4,3 | - | Металлдан жасалған бұрғыланған жарық техникалық қабығы бар шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.В08479 |
| OTS 228 | НҰРШАМG5 |  |  | - | 0,96 | 1185x280x115 | 4 | - | Металлдан жасалған бұрғыланған жарық техникалық қабығы бар шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.В08479 |

НШ – нұршам.

ШН – шағын нұршам.

1 – Шамдалдарды орнатуда Х3 бекіткіштерінің жиынтығын (жектізілім жиынтығына кірмейді) қолдану қажет, басқа орнату элементтерін қолданған жағдайда шамдалдарға кепілдіктер таралмайды.

| Артыкул (колькасць і магутнасць лямпаў) | Тып лямпы і цокаль | Схема электрычных злучэнняў | Каэфіцыент магутнасці ЭмПРА/ЭПРА | Габарыты, мм, AxBxC | Маса, кг, не больш за | мм | Тып рассейвальніка | Тэхнічныя ўмовы | Сертыфікат адпаведнасці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | з ЭПРА (гл. Мал. 1) | з рэгулюемым ЭПРА (гл. Мал. 2) | з электрамагнітным ЭПРА |  |  |  |  |  |  |  |
| OTR/R 155 | КЛЛ 2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x110 | 7,8 | - | Металічны перфараваны рассейвальнік са светатэхнічнай плёнкай | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTR/R 236 | КЛЛ 2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 595x595x110 | 8,2 | - | Металічны перфараваны рассейвальнік са светатэхнічнай плёнкай | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTR/R 236 | КЛЛ 2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 605x605x110 | 8,2 | - | Металічны перфараваны рассейвальнік са светатэхнічнай плёнкай | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTR/R 236 | ЛЛ G13 |  | - | 5 | 0,85/0,96 | 1195x595x115 | 9,2 | - | Металічны перфараваны рассейвальнік са светатэхнічнай плёнкай | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTR/R 255 | КЛЛ 2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x110 | 7,8 | - | Металічны перфараваны рассейвальнік са светатэхнічнай плёнкай | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTK/R 414 | ЛЛ G5 |  |  | - | 0,96 | 595x595x160 | 7,4 | - | Металічны перфараваны рассейвальнік, біпарабалічная люстраная рашотка | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTK/R 418 | ЛЛ G13 |  |  | 6 | 0,96 | 595x595x160 | 8 | - | Металічны перфараваны рассейвальнік, біпарабалічная люстраная рашотка | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTK/R 418 | ЛЛ G13 |  |  | 6 | 0,96 | 605x605x160 | 8 | - | Металічны перфараваны рассейвальнік, біпарабалічная люстраная рашотка | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTK/R 436 | ЛЛ G13 |  |  | 7 | 0,85/0,96 | 1195х595х160 | 9,9 | - | Металічны перфараваны рассейвальнік, біпарабалічная люстраная рашотка | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTM 236 | КЛЛ 2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 595x595x125 | 6 | 575х575 | Металічны перфараваны рассейвальнік са светатэхнічнай плёнкай | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTM 255 | КЛЛ 2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x125 | 4,8 | 575х575 | Металічны перфараваны рассейвальнік са светатэхнічнай плёнкай | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| RIO 118 | КЛЛ G24-d2 |  | - | 3 | 0,5 | 205x300х90 | 1,6 | 285х190 | Металічны перфараваны рассейвальнік, фасеткавы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| RIO 136 | КЛЛ 2G11 |  | - | 3а | 0,85 | 475x300х90 | 2,1 | 285х460 | Металічны перфараваны рассейвальнік, фасеткавы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTF 155 | КЛЛ 2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x130 | 3,6 | - | Біпарабалічная люстраная рашотка, белы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTF 414 | ЛЛ G5 |  |  | - | 0,96 | 595x595x110 | 4.0 | - | Біпарабалічная люстраная рашотка, белы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX236 | КЛЛ 2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 595x595x100 | 5,5 | - | Металічны перфараваны рассейвальнік са светатэхнічнай плёнкай | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX236 HF bm | КЛЛ 2G11 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 595x595x100 | 5,5 | - | Металічны перфараваны рассейвальнік са светатэхнічнай плёнкай | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX 155 | КЛЛ 2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x100 | 4,9 | - | Металічны перфараваны рассейвальнік са светатэхнічнай плёнкай | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX 255 | КЛЛ 2G11 |  |  | - | 0,96 | 595x595x100 | 4,9 | - | Металічны перфараваны рассейвальнік са светатэхнічнай плёнкай | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTX 255 bm | КЛЛ 2G11 |  | - |  | 0,96 | 595x595x100 | 4,9 | - | Металічны перфараваны рассейвальнік са светатэхнічнай плёнкай | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| DS 107 | КЛЛ G23 | - | - | 3 | 0,5 | 196x186x90 | 1,1 | 180x150 | Апалавы рассейвальнік + алюмініевы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| DS 109 | КЛЛ G23 | - | - | 3 | 0,5 | 226х186х90 | 1,2 | 210x150 | Апалавы рассейвальнік + алюмініевы адбівальнік | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.B08478 |
| OTS 218 | ЛЛ G13 |  |  | 4 | 0,6/0,96 | 650х280х115 | 2,5 | - | Металічны перфараваны рассейвальнік са светатэхнічнай плёнкай | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.В08479 |
| OTS 236 | ЛЛ G13 |  |  | 5 | 0,85/0,96 | 1260х280х115 | 5 | - | Металічны перфараваны рассейвальнік са светатэхнічнай плёнкай | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.В08479 |
| OTS 254 | ЛЛ G5 |  |  | - | 0,96 | 1185x280x115 | 4,3 | - | Металічны перфараваны рассейвальнік са светатэхнічнай плёнкай | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.В08479 |
| OTS 228 | ЛЛ G5 |  |  | - | 0,96 | 1185x280x115 | 4 | - | Металічны перфараваны рассейвальнік са светатэхнічнай плёнкай | ТУ 3461-002-44919750-07 | РОСС RU.ME64.В08479 |

ЛЛ – люмінесцэнтная лямпа.

КЛЛ – кампактная люмінесцэнтная лямпа.

1 – Пры мантажы свяцільняў неабходна выкарыстоўваць камплект мацаванняў Х3 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць), у выпадку выкарыстання іншых установачных элементаў гарантыя на свяцільні не распаўсюджваецца.