ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ: LNB, LNK.

# Text boxes

При использовании тросового подвеса -  установить гриппер (устройство зажима тросика) на несущую скобу:

10

Для светильника LNB:

Закрепить несущие скобы на корпусе светильника с помощью винтов (2.1):

При использовании ленточного подвеса (для светильников LNK) - установить ленту монтажную в скобу ленточного подвеса:

30

Подвесить светильник на металлический тросик, регулируя высоту подвеса гриппера (механизм гриппера):

40

Электрическое соединение линии:

Для светильника LNK:

Следующий светильник, с закрепленной на нем несущей скобой (для светильника LNK – несущей и соединительной скобой),соединить с уже подвешенным, выстраивая таким образом линию из корпусов. При необходимости закрыть торцы линии крышками торцевыми (для светильников LNK).

5

Для светильника LNB:

Для светильника LNK:

Распаковать светильник.

Установить систему подвесов на необходимом расстоянии друг от друга. Минимальное необходимое число подвесов при установке в линию для светильников LNB и LNK длинной 1535 мм. – n= N+1, для светильников LNK длинной 3065 мм. – n=2N+1, где n –число подвесов, N –число светильников в линии.

- установить несущие скобы, с закрепленными на них грипперами, на корпус светильника:

- вставить в корпус светильника               скобу соединительную LNK (2.2) или      скобу соединительную LNK 90° (2.3):

Возможна также установка светильников на шпильки диаметром 6 – 8 мм.

20

Соединить клеммные колодки светильников между собой отрезком кабеля 5х2,5 мм2, соблюдая полярность:

Соединить разъемы светильников:

6

При установке светильников LNK, LNB с магистральной проводкой в линию, подключать светильники последовательно чередуя фазы питающей сети L1->L->2L->3. Светильники поставляются неподключенными. Для подключения светильников необходимо вставить свободный конец красного провода в клемму сетевого коннектора, маркированную нужной фазой.

-  вщелкнуть ламповые патроны в отражатель до упора, убедиться в надежности фиксации (7.1).

- Отражатель закрепить на корпусе светильника (7.2, 7.3, 7.4).

- Закрепить между собой отражатели светильников соединительной пластиной (7.5).

Для светильника LNB:

70

Установить отражатель (при наличии) и ламповые патроны:

- вщелкнуть ламповые патроны в отверстия в корпусе светильника до упора, убедиться в надежности фиксации (7.6).

Для модели с  отражателем:

- отражатели закрепить на корпусе светильника, аналогично светильнику LNB (7.2, 7.3, 7.4);

- закрепить между собой отражатели светильников соединительной пластиной (7.7);

Для модели без отражателя:

- вщелкнуть ламповые патроны в отверстия в корпусе светильника до упора, убедиться в надежности фиксации.

Для светильника LNK:

8

Вставить люминесцентные лампы (8.1, 8.2). Проследить, чтобы торцы лампы с 2-х сторон плотно прилегали к патронам, а патроны находились под прямым углом к светильнику. При необходимости работать вдвоем.

При наличии решетки (для светильников LNB), закрепить ее на отражателе (8.3, 8.4).