ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник  DAMIN LED 40

# Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник DAMIN LED 40 на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4  Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник предназначен для установки на стену или потолок.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.                                         1

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                  1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

4.2. Снять металлическое кольцо с светильника и рассеиватель, используя шестигранный ключ №3. (рис.2. поз.1.).

4.3. Снять монтажную плату со светодиодными кластерами светильника.

4.4. Через один из сальников основания светильника ввести сетевой кабель круглого сечения.

4.5. Приложить основание светильника к монтажной поверхности и зафиксировать его при помощи подходящего крепежа (рис. 2 поз.2), предварительно подготовив необходимые отверстия в монтажной поверхности. Габаритные и установочные размеры показаны на Рис.1.

4.6. Подключить сетевые провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.7. Установить плату обратно в корпус светильника.

4.8. Поставить на место рассеиватель и кольцо светильника и зафиксировать их, затянув 4 винта.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Рис.1.

Рис.2.

Рис.3.

| Артикул (количество светодиодов) | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, Ra, не менее | Коэффициент мощности | Габариты, AxBxC, мм | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Масса, кг, не более | Тип отражателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAMIN LED 40 4000K | 38 | 4000K | 2050 | 0,87 | 0,97 | ø 355х200 | 65 | 4,0 | Опаловый поликарбонатный рассеиватель |

# Text boxes

14/03/14