ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник OWP/R 414 ES1

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник серии OWP/R, встраиваемый в ячеистый потолок типа «Армстронг», с трубчатыми люминесцентными лампами (цоколь G5), укомплектованный блоком резервного питания, предназначен для освещения административно-общественных и производственных помещений с повышенными требованиями по пыле- и влаго- защите.

1.2. Светильник обеспечивает работу одной лампы при аварийном отключении питающего напряжения. Батарея поддерживает работу лампы не менее 3 часов в данном режиме. Поток лампы при этом составляет 11% от номинального.

1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2-99, ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.5. Светильник соответствует степени защиты IP54/54 по ГОСТ 14254-96.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность, Вт	4х14

2.2. Частота тока, Гц	50

2.3. Номинальное напряжение сети, В	220

2.4. КПД, %	~46

2.5. Габаритные размеры, мм

Длина	595

Ширина	595

Высота	115

2.6. Масса светильника, кг	(8,3

2.7. Класс защиты от поражения электрическим током	I

2.8. Коэффициент мощности	(0,96

3. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.	1

Упаковка, шт. 	1

Паспорт, шт. 	1

Инструкция по монтажу, шт.	1

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

5. Правила эксплуатации и установка

Установку, чистку и замену компонент светильника производить только при отключенном питании.

Светильник может быть установлен в подвесной потолок из нормально воспламеняемого материала при обеспечении воздушного промежутка между корпусом светильника 
и потолком ниши 2,5 см.

# 6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

# 7. Гарантийные обязательства

7.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, 
в течение гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

7.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC “Lighting technologies production”

OWP/R 414 ES1 lighting fixture

Data Sheet

1. Function

1.1. OWP/R series lighting fixture, built in Armstrong cellular ceiling with tubular fluorescent lamps (G5 base) , completed with stand-by power unit, is intended for illumination of administrative-public and industrial facilities with raised requirements for dust and moisture protection.

1.2. The lighting fixture provides operation of a single lamp in case of emergency shutdown of supply voltage. The battery supports the lamp operation for at least 3 hours in this mode. 
In this case, flux of the lamp makes up 11% of the rated value.

1.3. The lighting fixture complies with the safety requirements of GOST R IEC 60598-2-2-99, and EMC according to GOST R 51318-99.

1.4. For lighting fixtures produced in CLm App2* design according to GOST 15150-69, lower operating ambient temperature value is -20°C.

1.5. The lighting fixture complies with IP54/54 protection level according to GOST 14254-96.

2. Specifications

2.1. Rated power, W	4х14

2.2. Current frequency, Hz	50

2.3. Rated voltage, V	220

2.4. Efficiency, %	~46

2.5. Overall dimensions, mm

Length	595

Width	595

Height	115

2.6. Weight of the lighting fixture, kg	≤8,3

2.7. Electric shock protection class	I

2.8. Power factor	≥0,96

3. Delivery set

Lighting fixture (no lamps), pcs.	1

Package, pcs. 	1

Data Sheet, pcs. 	1

Installation Instructions, pcs	1

4. Safety requirements

Perform installation, cleaning of the floodlight and replacement of components (lamps) only with power off.

5. Codes for operation and installation

Perform installation, cleaning of the floodlight and replacement of components only with power off.

Lighting fixture may be installed at the suspended ceiling from the normal flammable material in case of provision of 2,5 cm air gap between the case of the lighting fixture and ceiling 
of the niche.

# 6. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR 3461-002-44919750-07 and is fit for use.

Date of manufacture

Inspector

Packer

The lighting fixture is certified.

# 7. Warranty liability

7.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the floodlight failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.

7.2. Warranty period – 36 months from the manufacture date of the floodlight.

7.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:

- 8 years – for lighting fixtures the body and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;

- 10 years – for other lighting fixtures.

7.4. Failure of fluorescent lamps is not a defect.

Address of the manufacturer: 390010, Ryazan, Magistralnaya str., 11A.

Sale date

Store stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

OWP/R 414 ES1 шамдалы

Төлқұжат

1. Тағайындалуы

1.1. Қосалқы қорек көзінің блогымен жабдықталған, түтікті нұршамдары бар (цоколь G5) «Армстронг» типті ұяшықты төбелерге орнатылатын OWP/R сериясындағы шамдал шаң және ылғал қорғау бойынша жоғары талаптары бар әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимаратты жарықтандыруға арналған.

1.2. Шамдал қорек көзінің кернеуі апаттық сөнген жағдайда бір лампаның жұмысын қамтамасыз етеді. Бұл режимде батарея лампаның жұмысын кемінде 3 сағат ұстайды. 
Бұл ретте лампаның ағыны көрсетілгеннің 11%-ын құрайды.

1.3. Шамдал МЕМСТ Р ХЭК 60598-2-2-99, ЭМҮ МЕМСТ Р 51318-99 қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.4. МЕМСТ 15150-69 бойынша орташа салқын климат2 (ОСК2)* орындауында шығарылатын шамдалдар үшін қоршаған ауаның төменгі жұмыс температурасының мәні -20°С.

1.5. Шамдал МЕМСТ14254-54 бойынша IP54/24 қорғану деңгейіне сәйкес келеді.

2. Техникалық сипаттамалар.

2.1. Нақтылы қуаты, Вт	4х14

2.2. Токтың жиілігі, Гц	50

2.3. Желінің нақтылы кернеуі, В	220

2.4. ПӘК, %	~46

2.5. Габариттік өлшемдері, мм

Ұзындығы	595

Ені		595

Биіктігі	115

2.6. Шамдалдың салмағы, кг	≤8,3

2.7. Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы	І

2.8. Қуаттылық коэффициенті	≥0,96

3. Жеткізілім жиынтығы

Шамдал (лампасыз), дана	1

Орам, дана 	1

Төлқұжат, дана 	1

ОРНАТУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ, дана	1

4. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды және құрамдас бөліктерін (лампалар) ауыстыруды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.

5. Пайдалану ережесі мен орнату

Шамдалды орнатуды, тазалауды және құрамдас бөліктерін ауыстыруды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.

Шамдал корпусы мен төбе арасында 2,5 мм аралықтағы ауа қуысымен жабдықтағанда қалыпты жалындайтын материалдан жасалған аспалы төбеге орнатылуы мүмкін.

# 6. Қабылдау туралы куәлік

Шамдал ТШ 3461-002-44919750-07 талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні.

Бақылаушы

Ораушы

Шамдал сертификатталған.

# 7. Кепілдік міндеттемелер.

7.1. Өндіруші зауыт қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан прожекторды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді.

7.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.

7.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалануы ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:

- корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;

- басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.

7.4. Нұршамдардың істен шығуы жарамсыз болып табылмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,Магистральная көшесі, 11-а үй.

Сатылу күні

Дүкеннің мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільня OWP/R 414 ES1

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня серыі OWP/R, убудаваная ў ячэістую столь тыпу «Армстранг», з трубчастымі люмінесцэнтнымі лямпамі (цокаль G5), укамплектаваная блокам рэзервовага сілкавання, прызначаная для асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх і вытворчых памяшканняў з павышанымі патрабаваннямі па пыла- і вільгацеахове.

1.2. Свяцільня забяспечвае працу адной лямпы пры аварыйным адключэнні сілкавальнага напружання. Батарэя падтрымлівае працу лямпы не менш за 3 гадзіны ў дадзеным рэжыме. Струмень лямпы пры гэтым складае 11% ад намінальнага.

1.3. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ДАСТ P МЭК 60598-2-2-99, ЭМС ДАСТ P 51318-99.

1.4. Свяцільня, выпускаецца ў выкананні УХЛ2* у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69, ніжняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра -20°С.

1.5. Свяцільня адпавядае ступені абароны IP54/54 у адпаведнасці з ДАСТ 14254-96.

2. Тэхнічныя характарыстыкі

2.1. Намінальная магутнасць, Вт	4х14

2.2. Частата току, Гц	50

2.3. Намінальнае напружанне сеткі, В	220

2.4. ККД, %	~46

2.5. Габарытныя памеры, мм

Даўжыня	595

Шырыня	595

Вышыня	115

2.6. Маса свяцільні, кг	≤8,3

2.7. Клас абароны ад паражэння электрычным токам	I

2.8. Каэфіцыент магутнасці	≥0,96

3. Камплект пастаўкі

Свяцільня (без лямпаў), шт.	1

Упакоўка, шт. 	1

Пашпарт, шт. 	1

Інструкцыя па мантажы, шт.	1

4. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў (лямпаў) выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

5. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

Усталёўку, чыстку і замену кампанентаў свяцільні выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

Свяцільня можа быць устаноўлена ў падвесную столь з нармальна ўзгаральнага матэрыялу пры забеспячэнні паветранага прамежку паміж корпусам свяцільні і столлю нішы 2,5 см.

# 6. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-002-44919750-07 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

# 7. Гарантыйныя абавязкі

7.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

7.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

7.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

7.4. Выхад з ладу люмінесцэнтных лямпаў бракам не з’яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

TОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник OWP/R 414 ES1

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник серії OWP/R, що вбудовується в стелю з нішами типу «Армстронг», з трубчастими люмінесцентними лампами (цоколь G5), укомплектований блоком резервного живлення, призначений для освітлення адміністративно-громадських та виробничих приміщень з підвищеними вимогами з пило- та волого- захисту.

1.2. Світильник забезпечує роботу однієї лампи при аварійному вимкненні напруги живлення. Батарея підтримує роботу лампи не менше 3 години в даному режимі. Потік лампи 
при цьому складає 11% від номінального.

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 60598-2-2-99, ЕМС за ГОСТ P 51318-99.

1.4. Світильник випускається у виконанні УХЛ2* за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -20°С.

1.5. Світильник відповідає ступеню захисту IP54/54 за ГОСТ 14254-96.

2. Технічні характеристики

2.1. Номінальна потужність, Вт	4х14

2.2. Частота струму, Гц	50

2.3. Номінальна напруга мережі, В	220

2.4. КПД, %	~46

2.5. Габаритні розміри, мм

Довжина	595

Ширина	595

Висота	115

2.6. Маса світильника, кг	≤8,3

2.7. Клас захисту від ураження електричним струмом	I

2.8. Коефіцієнт потужності	≥0,96

3. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.	1

Упаковка, шт. 	1

Паспорт, шт. 	1

Інструкція з монтажу, шт.	1

4. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонент (ламп) проводити лише з вимкненим живленням.

5. Правила експлуатації та установка

Установку, чистку і заміну компонент світильника проводити лише з вимкненим живленням.

Світильник може бути встановлений у підвісну стелю з нормально займистого матеріалу при забезпеченні повітряного проміжку між корпусом світильника та стелею ніші 2,5 см.

# 6. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-002-44919750-07 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

# 7. Гарантійні обов’язки

7.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного строку.

7.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

7.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

7.4. Вихід з ладу люмінесцентних ламп браком не є.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазину

# Text boxes

ЭПРА

Аварийный блок

ECG

Emergency unit

Қосалқы блок

ІҚРА

ЭПРА

Аварыйны блок

ЕПРА

Аварійний блок