ООО «Завод «Световые технологии»

Паспорт Модульные системы (светильники серий «Ring LED», «Rego LED», «Rival LED»)

# ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник подвесной, на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ P 51318.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

1.4. Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

2.Технические характеристики

2.1. Частота тока, Гц	50

2.2. Номинальное напряжение, В	220

2.3. Класс защиты от поражения электрическим током	I

2.4. Цветовая температура, К	4000

2.5. Индекс цветопередачи, Ra	80

2.6. Коэффициент мощности	≥0,9

3. Комплект поставки

Светильник (без торцевых крышек), шт.	1

Упаковка, шт.	1

Паспорт, шт.	1

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и при необходимости замену компонентов (источника питания) производить только при отключенном питании.

5. Правила эксплуатации и установка

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2. С распакованного светильника снять алюминиевые крышки, ввести в отверстие сетевые провода. Корпус закрепить на тросовом подвесе.

5.3. Во избежание усадки в процессе эксплуатации цветной декоративной полимерной вставки (REGO и RIVAL) необходимо при сборке линии вытянуть вставку из паза на длину ~100-150 мм и аккуратно заправить в паз начиная с торца светильника. Обрезка вставки не допускается.

5.4. Провода питания подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

При использовании светильника, регулируемого по протоколу DALI (или 1-10 V), управляющие провода подключаются, согласно указанной маркировки (см. рис. 2).

5.5. Вставить алюминиевые крышки.

5.6. Вставить экранирующую решетку.

5.7. Загрязненный светильник рекомендуется протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

7.Гарантийные обязательства

7.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, 
в течение гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

Схема электрических соединений

1.						2.

1. Контактные зажимы

2. Сеть питания

3.Светильник

4. Источник питания

5. Кластер LED

LLC "Lighting technologies production"

Data Sheet, Modular systems («Ring LED», «Rego LED», «Rival LED» series lamps)

# CERTIFICATE

1. Designation

1.1. Suspended lamp based on semiconductor light sources (LEDs) is intended for illumination of public administrative facilities and suitable for use in 220 VAC (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Electric power quality shall be in accordance with GOST 13109-97.

1.2. The lighting fixture complies with the safety requirements of GOST R IEC 60598-2-2, GOST R IEC 60598-1 and EMC according to GOST R 51318.

1.3. The lighting fixture is manufactured in CLm App4 design according to GOST 15150-69.

1.4. The lighting fixture complies with IP20 protection level according to GOST 14254-96.

2. Specifications

2.1. Current frequency, Hz	50

2.2. Rated voltage, V	220

2.3. Electric shock protection class	I

2.4. Color temperature, K	4000

2.5. Color rendering index, Ra	80

2.6. Power factor	≥0,9

3. Delivery set

Lighting fixture (without end covers)	1

Package, pcs.	1

Data Sheet, pcs.	1

4. Safety requirements

Perform installation, cleaning of the lighting fixture and replacement of components (power source) only with power off.

5. Codes for operation and installation

5.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the “Rules of technical operation of consumers’ electrical plants”.

5.2. Remove aluminium covers from the unpacked lighting fixture; insert net wires into the orifice. Fix the body at the rope post.

5.3. In order to avoid shrinkage in the process of usage of coloured decorative polymer panel (REGO and RIVAL) it is necessary to extend the panel from the groove by ~100-150 mm during the assembling of the line and carefully engage the groove, beginning with the groove of the lighting fixture. Cutting of the panel is not allowed.

5.4. Connect the power supply wires to the terminal block in accordance with the specified polarity.

When using the lighting fixture, controlled in accordance with DALI (or 1-10 V) protocol, control wires shall be connected in according with the specified marking (see fig. 2).

5.5. Insert aluminium covers.

5.6. Insert the screen.

5.7. It is recommended to wipe the dirty lighting fixture with a soft cloth without using abrasive cleaners.

6. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR 3461-001-44919750-12 and is fit for use.

Date of manufacture

Inspector

Packer

The lighting fixture is certified.

7. Warranty liability

7.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the floodlight failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.

7.2. Warranty period – 36 months from the manufacture date of the floodlight.

7.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:

- 8 years – for lighting fixtures the body and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;

- 10 years – for other lighting fixtures.

Address of the manufacturer: 390010, Ryazan, Magistralnaya str., 11A.

Date of sale

Shop stamp

Wiring diagram

1.						2.

1. Contact clamps

2. Power supply net

3. Lighting fixture

4. Power supply source

5. LED cluster

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

Модульдік жүйелер төлқұжаты («Ring LED», «Rego LED», «Rival LED» сериясындағы шамдалдар)

# ТӨЛҚҰЖАТ

1. Тағайындалуы

1.1. Жартылай өткізгішті жарық көзіндегі (жарық диодындағы) аспалы шамдал әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимараттарды жалпы жарықтандыруға арналған және 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) айналмалы токтың желісінде жұмыс істеу үшін есептелген. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ 13109-97-ге сәйкес болуы керек.

1.2. Шамдал МЕМСТ Р ХЭК 60598-2-2, МЕМСТ Р ХЭК 60598-1 және МЕМСТ Р 51318 бойынша ЭМҮ қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.3. Шамдал МЕМСТ 15150-69 бойынша орташа салқын климаттың (ОСК4) орындалуында шығарылады.

1.4. Шамдал МЕМСТ14254-96 бойынша IP20 қорғану деңгейіне сәйкес келеді.

2. Техникалық сипаттамалар.

2.1. Токтың жиілігі, Гц	50

2.2. Нақтылы кернеуі, В	220

2.3. Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы	І

2.4. Түстік температура, К	4000

2.5. Жарық беру индексі, Ra	80

2.6. Қуаттылық коэффициенті	≥0,9

3. Жеткізілім жиынтығы

Шамдал (кесікті қақпақсыз), дана	1

Орам, дана	1

Төлқұжат, дана	1

4. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды және құрамдас бөліктерін (қорек беру көзі) ауыстыруды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.

5. Пайдалану ережесі мен орнату.

5.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.

5.2. Орамнан алынған шамдалдан алюминді қақпақты алып, тесікке желілік сымдарды енгізіңіз. Корпусты жайтартқышты аспада бекітіңіз.

5.3. Полимерлі түрлі түсті сәндік полимерлі ендірмені (REGO және RIVAL) пайдалану процессінде отыруды болдырмас үшін желілерді жинауда ойықтан ~100-150 мм ұзындықта ендірмені тартып, шамдалдың ендірмесінен бастап, ойыққа жинаңыз. Ендірмені кесуге жол берілмейді.

5.4. Қорек көзінің сымдарын клеммалық қалыпқа көрсетілген полярлылыққа сай қосыңыз.

DALI (немесе 1-10 V) хаттамасы бойынша реттелетін шамдалды пайдаланғанда, басқарушы сымдар көрсетілген белгілеуге сәйкес қосылады (2-суретті қараңыз).

5.5. Алюминді қақпақты қойыңыз.

5.6. Экрандаушы торды қойыңыз.

5.7. Ластанған шамдалды абразивті тазалау құралдарын қолданбай, жұмсақ матамен сүрту ұсынылады.

6. Қабылдау туралы куәлік.

Шамдал ТШ 3461-001-44919750-12 талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні.

Бақылаушы

Ораушы

Шамдал сертификатталған.

7. Кепілдік міндеттемелер

7.1. Өндіруші зауыт кепілдік мерзім кезеңінде қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан шамдалды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді.

7.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.

7.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалануы ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:

- корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;

- басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,Магистральная көшесі, 11-а үй.

Сатылған күні

Дүкен мөртаңбасы

Электрлік қосылыстардың сұлбасы

1.						2.

1. Қыстырма қысқыштар

2. Қорек көзі желісі

3. Шамдал

4. Қорек көзі

5. Кластер LED

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Пашпарт Модульныя сістэмы (свяцільні серый «Ring LED», «Rego LED», «Rival LED»)

# ПАШПАРТ

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня падвесная, на паўправадніковых крыніцах святла (святлодыёдах), прызначаная для асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх і вытворчых памяшканняў і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ 13109-97.

1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ДАСТ P МЭК 60598-2-2, ДАСТ Р МЭК 60598-1 і ЭМС у адпаведнасці з ДАСТ P 51318.

1.3. Свяцільня выпускаецца ў выкананні УХЛ4 у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69.

1.4. Свяцільня адпавядае ступені абароны IP20 у адпаведнасці з ДАСТ 14254-96.

Тэхнічныя характарыстыкі

2.1. Частата току, Гц	50

2.2. Намінальнае напружанне, В	220

2.3. Клас абароны ад паражэння электрычным токам	I

2.4. Колеравая тэмпература, К	4000

2.5. Індэкс колераперадачы, Ra	80

2.6. Каэфіцыент магутнасці	≥0,9

3. Камплект пастаўкі

Свяцільня (без тарцовых накрывак), шт.	1

Упакоўка, шт.	1

Пашпарт, шт.	1

4. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні і пры неабходнасці замену кампанентаў (крыніцы сілкавання) выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

5. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

5.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

5.2. З распакаванай свяцільні зняць алюмініевыя накрыўкі, увесці ў адтуліну сеткавыя правады. Корпус замацаваць на тросавым падвесе.

5.3. Каб пазбегнуць усадкі ў працэсе эксплуатацыі дэкаратыўнай палімернай устаўкі (REGO і RIVAL), неабходна пры зборцы лініі выцягнуць устаўку з паза на даўжыню ~100-150 мм і акуратна ўставіць у паз, пачынаючы з тарца свяцільні. Абрэзванне ўстаўкі не дапускаецца.

5.4. Правады сілкавання падключыць да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю.

Пры выкарыстанні свяцільні, якая рэгулюецца па пратаколе DALI (альбо 1-10 V), кіруючыя правады падключаюцца згодна з пазначанай маркіроўкай (гл. мал. 2).

5.5. Уставіць алюмініевыя накрыўкі.

5.6. Уставіць экраніруючую рашотку.

5.7. Забруджаную свяцільню рэкамендуецца праціраць мяккай тканню без выкарыстання абразіўных сродкаў для чысткі.

6. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-001-44919750-12 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

7.Гарантыйныя абавязкі

7.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

7.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

7.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

Схема электрычных злучэнняў

1.						2.

1. Кантактныя заціскі

2. Сетка сілкавання

3. Свяцільня

4. Крыніца сілкавання

5. Кластар LED

TОВ «Завод «Світлові технології»

Паспорт Модульні системи (світильники серій «Ring LED», «Rego LED», «Rival LED»)

# ПАСПОРТ

1. Призначення

1.1. Світильник підвісний на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах), призначений для загального освітлення адміністративно-громадських приміщень та розрахований для роботи в мережі зі змінним струмом 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 13109-97.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 та ЭМС за ГОСТ P 51318, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

1.3. Світильник випускається у виконанні УХЛ4 за ГОСТ 15150-69.

1.4. Світильник відповідає ступеню захисту IP20 за ГОСТ 14254-96.

2.Технічні характеристики

2.1. Частота струму, Гц	50

2.2. Номінальна напруга, В	220

2.3. Клас захисту від ураження електричним струмом	I

2.4. Кольорова температура, К	4000

2.5. Індекс кольоропередачі, Ra	80

2.6. Коефіцієнт потужності	≥0,9

3. Комплект поставки

Світильник (без торцевих кришок), шт.	1

Упаковка, шт.	1

Паспорт, шт.	1

4. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і за необхідності заміну компонентів (джерела живлення) проводити лише з вимкненим живленням.

5. Правила експлуатації та установка

5.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

5.2. З розпакованого світильника зняти алюмінієві кришки, ввести в отвір проводи мережі. Корпус закріпити на тросовому підвісі.

5.3. Для уникнення усадки в процесі експлуатації кольорової декоративної полімерної вставки (REGO и RIVAL) необхідно при збірці лінії витягнути вставку з паза 
на довжину ~100-150 мм та обережно заправити в паз, починаючи з торця світильника. Обрізання вставки не допускається.

5.4. Проводи живлення підключити до клемної колодки у відповідності зі вказаною полярністю.

При використанні світильника, що регулюється за протоколом DALI (або 1-10 V), регулювальні проводи підключаються у відповідності зі вказаним маркуванням (див. мал. 2).

5.5. Вставити алюмінієві кришки.

5.6. Вставити екранувальну решітку.

5.7. Забруднений світильник рекомендується протирати м’якою тканиною без використання абразивних чистильних засобів.

6. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-12 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

7.Гарантійні обов’язки

7.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного строку.

7.2. Гарантійний строк — 36 місяців з дня виготовлення світильника.

7.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років — для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років — для решти світильників.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина

Схема електричних з’єднань

1.						2.        2

1. Контактні затискачі

2. Мережа живлення

3. Світильник

4. Джерело живлення

5. Кластер LED

| Артикул (мощность светильника, Вт) | Схема электрических соединений | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Световой поток, лм | Тип решетки (входит в состав светильника) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ring LED 20 | 1 | 60×60×1395 | 1,8 | 1500 | Металлизированная решетка из пластика |
| Ring LED 30 | 1 | 60×60×1836 | 2,1 | 2300 | Металлизированная решетка из пластика |
| Ring LED 40 | 1 | 60×60×2143 | 2,5 | 3100 | Металлизированная решетка из пластика |
| Ring LED 20 HFD/HFR | 2 | 60×60×1395 | 1,8 | 1500 | Металлизированная решетка из пластика |
| Ring LED 30 HFD/HFR | 2 | 60×60×1836 | 2,1 | 2300 | Металлизированная решетка из пластика |
| Ring LED 40 HFD/HFR | 2 | 60×60×2143 | 2,5 | 3100 | Металлизированная решетка из пластика |
| Rego LED 40 | 1 | 110x90x1481 | 3,6 | 3200 | Металлизированная решетка из пластика |
| Rego LED 60 | 1 | 110х90х1755 | 4,3 | 4800 | Металлизированная решетка из пластика |
| Rego LED 80 | 1 | 110x90x2200 | 5,3 | 6400 | Металлизированная решетка из пластика |
| Rego LED 40 HFD/HFR | 2 | 110x90x1481 | 3,6 | 3200 | Металлизированная решетка из пластика |
| Rego LED 60 HFD/HFR | 2 | 110х90х1755 | 4,3 | 4800 | Металлизированная решетка из пластика |
| Rego LED 80 HFD/HFR | 2 | 110x90x2200 | 5,3 | 6400 | Металлизированная решетка из пластика |
| Rival LED 40 | 1 | 140×65×1481 | 3,8 | 3200 | Металлизированная решетка из пластика |
| RIVAL LED 40 4000К (BC) | 1 | 140×65×1481 | 3,8 | 3200 | Металлизированная решетка из пластика |
| Rival LED 60 | 1 | 140×65×1755 | 4,6 | 4800 | Металлизированная решетка из пластика |
| Rival LED 80 | 1 | 140×65×2200 | 5,5 | 6400 | Металлизированная решетка из пластика |
| Rival LED 40 HFD/HFR | 2 | 140×65×1481 | 3,8 | 3200 | Металлизированная решетка из пластика |
| Rival LED 60 HFD/HFR | 2 | 140×65×1755 | 4,6 | 4800 | Металлизированная решетка из пластика |
| Rival LED 80 HFD/HFR | 2 | 140×65×2200 | 5,5 | 6400 | Металлизированная решетка из пластика |

| Luminaire name (lighting fixture capacity, W) | Scheme of the electric connections | Dimensions, mm, AxBxC | Weight, kg, no more than | Luminous flux, lumen | Type of the grid (a component of the lighting fixture) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ring LED 20 | 1 | 60×60×1395 | 1,8 | 1500 | Metallized grid from plastic |
| Ring LED 30 | 1 | 60×60×1836 | 2,1 | 2300 | Metallized grid from plastic |
| Ring LED 40 | 1 | 60×60×2143 | 2,5 | 3100 | Metallized grid from plastic |
| Ring LED 20 HFD/HFR | 2 | 60×60×1395 | 1,8 | 1500 | Metallized grid from plastic |
| Ring LED 30 HFD/HFR | 2 | 60×60×1836 | 2,1 | 2300 | Metallized grid from plastic |
| Ring LED 40 HFD/HFR | 2 | 60×60×2143 | 2,5 | 3100 | Metallized grid from plastic |
| Rego LED 40 | 1 | 110x90x1481 | 3,6 | 3200 | Metallized grid from plastic |
| Rego LED 60 | 1 | 110х90х1755 | 4,3 | 4800 | Metallized grid from plastic |
| Rego LED 80 | 1 | 110x90x2200 | 5,3 | 6400 | Metallized grid from plastic |
| Rego LED 40 HFD/HFR | 2 | 110x90x1481 | 3,6 | 3200 | Metallized grid from plastic |
| Rego LED 60 HFD/HFR | 2 | 110х90х1755 | 4,3 | 4800 | Metallized grid from plastic |
| Rego LED 80 HFD/HFR | 2 | 110x90x2200 | 5,3 | 6400 | Metallized grid from plastic |
| Rival LED 40 | 1 | 140×65×1481 | 3,8 | 3200 | Metallized grid from plastic |
| RIVAL LED 40 4000К (BC) | 1 | 140×65×1481 | 3,8 | 3200 | Metallized grid from plastic |
| Rival LED 60 | 1 | 140×65×1755 | 4,6 | 4800 | Metallized grid from plastic |
| Rival LED 80 | 1 | 140×65×2200 | 5,5 | 6400 | Metallized grid from plastic |
| Rival LED 40 HFD/HFR | 2 | 140×65×1481 | 3,8 | 3200 | Metallized grid from plastic |
| Rival LED 60 HFD/HFR | 2 | 140×65×1755 | 4,6 | 4800 | Metallized grid from plastic |
| Rival LED 80 HFD/HFR | 2 | 140×65×2200 | 5,5 | 6400 | Metallized grid from plastic |

| Артикул (шамдалдың қуаты, Вт) | Электрлік қосылыстардың сұлбасы | Габариттері, мм, AxBxC | Салмағы, кг көп емес | Жарықтық ағын, лм | Тордың түрі (шамдалдың құрамына кіреді) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ring LED 20 | 1 | 60×60×1395 | 1,8 | 1500 | Пластиктен жасалған металданған тор |
| Ring LED 30 | 1 | 60×60×1836 | 2,1 | 2300 | Пластиктен жасалған металданған тор |
| Ring LED 40 | 1 | 60×60×2143 | 2,5 | 3100 | Пластиктен жасалған металданған тор |
| Ring LED 20 HFD/HFR | 2 | 60×60×1395 | 1,8 | 1500 | Пластиктен жасалған металданған тор |
| Ring LED 30 HFD/HFR | 2 | 60×60×1836 | 2,1 | 2300 | Пластиктен жасалған металданған тор |
| Ring LED 40 HFD/HFR | 2 | 60×60×2143 | 2,5 | 3100 | Пластиктен жасалған металданған тор |
| Rego LED 40 | 1 | 110x90x1481 | 3,6 | 3200 | Пластиктен жасалған металданған тор |
| Rego LED 60 | 1 | 110х90х1755 | 4,3 | 4800 | Пластиктен жасалған металданған тор |
| Rego LED 80 | 1 | 110x90x2200 | 5,3 | 6400 | Пластиктен жасалған металданған тор |
| Rego LED 40 HFD/HFR | 2 | 110x90x1481 | 3,6 | 3200 | Пластиктен жасалған металданған тор |
| Rego LED 60 HFD/HFR | 2 | 110х90х1755 | 4,3 | 4800 | Пластиктен жасалған металданған тор |
| Rego LED 80 HFD/HFR | 2 | 110x90x2200 | 5,3 | 6400 | Пластиктен жасалған металданған тор |
| Rival LED 40 | 1 | 140×65×1481 | 3,8 | 3200 | Пластиктен жасалған металданған тор |
| RIVAL LED 40 4000К (BC) | 1 | 140×65×1481 | 3,8 | 3200 | Пластиктен жасалған металданған тор |
| Rival LED 60 | 1 | 140×65×1755 | 4,6 | 4800 | Пластиктен жасалған металданған тор |
| Rival LED 80 | 1 | 140×65×2200 | 5,5 | 6400 | Пластиктен жасалған металданған тор |
| Rival LED 40 HFD/HFR | 2 | 140×65×1481 | 3,8 | 3200 | Пластиктен жасалған металданған тор |
| Rival LED 60 HFD/HFR | 2 | 140×65×1755 | 4,6 | 4800 | Пластиктен жасалған металданған тор |
| Rival LED 80 HFD/HFR | 2 | 140×65×2200 | 5,5 | 6400 | Пластиктен жасалған металданған тор |

| Артыкул (магутнасць свяцільні, Вт) | Схема электрычных злучэнняў | Габарыты, мм, AxBxC | Маса, кг, не больш за | Светлавы струмень, люмен | Тып рашоткі (уваходзіць у склад свяцільні) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ring LED 20 | 1 | 60×60×1395 | 1,8 | 1500 | Металізаваная рашотка з пластыку |
| Ring LED 30 | 1 | 60×60×1836 | 2,1 | 2300 | Металізаваная рашотка з пластыку |
| Ring LED 40 | 1 | 60×60×2143 | 2,5 | 3100 | Металізаваная рашотка з пластыку |
| Ring LED 20 HFD/HFR | 2 | 60×60×1395 | 1,8 | 1500 | Металізаваная рашотка з пластыку |
| Ring LED 30 HFD/HFR | 2 | 60×60×1836 | 2,1 | 2300 | Металізаваная рашотка з пластыку |
| Ring LED 40 HFD/HFR | 2 | 60×60×2143 | 2,5 | 3100 | Металізаваная рашотка з пластыку |
| Rego LED 40 | 1 | 110x90x1481 | 3,6 | 3200 | Металізаваная рашотка з пластыку |
| Rego LED 60 | 1 | 110х90х1755 | 4,3 | 4800 | Металізаваная рашотка з пластыку |
| Rego LED 80 | 1 | 110x90x2200 | 5,3 | 6400 | Металізаваная рашотка з пластыку |
| Rego LED 40 HFD/HFR | 2 | 110x90x1481 | 3,6 | 3200 | Металізаваная рашотка з пластыку |
| Rego LED 60 HFD/HFR | 2 | 110х90х1755 | 4,3 | 4800 | Металізаваная рашотка з пластыку |
| Rego LED 80 HFD/HFR | 2 | 110x90x2200 | 5,3 | 6400 | Металізаваная рашотка з пластыку |
| Rival LED 40 | 1 | 140×65×1481 | 3,8 | 3200 | Металізаваная рашотка з пластыку |
| RIVAL LED 40 4000К (BC) | 1 | 140×65×1481 | 3,8 | 3200 | Металізаваная рашотка з пластыку |
| Rival LED 60 | 1 | 140×65×1755 | 4,6 | 4800 | Металізаваная рашотка з пластыку |
| Rival LED 80 | 1 | 140×65×2200 | 5,5 | 6400 | Металізаваная рашотка з пластыку |
| Rival LED 40 HFD/HFR | 2 | 140×65×1481 | 3,8 | 3200 | Металізаваная рашотка з пластыку |
| Rival LED 60 HFD/HFR | 2 | 140×65×1755 | 4,6 | 4800 | Металізаваная рашотка з пластыку |
| Rival LED 80 HFD/HFR | 2 | 140×65×2200 | 5,5 | 6400 | Металізаваная рашотка з пластыку |

| Артикул (потужність світильника, Вт) | Схема електричних з’єднань | Габарити, мм, AxBxC | Маса, кг, не більше | Світловий потік, люмен | Тип решітки (входить до складу світильника) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ring LED 20 | 1 | 60×60×1395 | 1,8 | 1500 | Металізована решітка з пластику |
| Ring LED 30 | 1 | 60×60×1836 | 2,1 | 2300 | Металізована решітка з пластику |
| Ring LED 40 | 1 | 60×60×2143 | 2,5 | 3100 | Металізована решітка з пластику |
| Ring LED 20 HFD/HFR | 2 | 60×60×1395 | 1,8 | 1500 | Металізована решітка з пластику |
| Ring LED 30 HFD/HFR | 2 | 60×60×1836 | 2,1 | 2300 | Металізована решітка з пластику |
| Ring LED 40 HFD/HFR | 2 | 60×60×2143 | 2,5 | 3100 | Металізована решітка з пластику |
| Rego LED 40 | 1 | 110x90x1481 | 3,6 | 3200 | Металізована решітка з пластику |
| Rego LED 60 | 1 | 110х90х1755 | 4,3 | 4800 | Металізована решітка з пластику |
| Rego LED 80 | 1 | 110x90x2200 | 5,3 | 6400 | Металізована решітка з пластику |
| Rego LED 40 HFD/HFR | 2 | 110x90x1481 | 3,6 | 3200 | Металізована решітка з пластику |
| Rego LED 60 HFD/HFR | 2 | 110х90х1755 | 4,3 | 4800 | Металізована решітка з пластику |
| Rego LED 80 HFD/HFR | 2 | 110x90x2200 | 5,3 | 6400 | Металізована решітка з пластику |
| Rival LED 40 | 1 | 140×65×1481 | 3,8 | 3200 | Металізована решітка з пластику |
| RIVAL LED 40 4000К (BC) | 1 | 140×65×1481 | 3,8 | 3200 | Металізована решітка з пластику |
| Rival LED 60 | 1 | 140×65×1896 | 4,6 | 4800 | Металізована решітка з пластику |
| Rival LED 80 | 1 | 140×65×2200 | 5,5 | 6400 | Металізована решітка з пластику |
| Rival LED 40 HFD/HFR | 2 | 140×65×1481 | 3,8 | 3200 | Металізована решітка з пластику |
| Rival LED 60 HFD/HFR | 2 | 140×65×1755 | 4,6 | 4800 | Металізована решітка з пластику |
| Rival LED 80 HFD/HFR | 2 | 140×65×2200 | 5,5 | 6400 | Металізована решітка з пластику |