ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ ASM, ASM/R, ASM/S.

# Text boxes

Провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус  установить в потолочной нише (ASM/R) или закрепить на опорной поверхности.

С распакованного светильника снять отражатель (см. рис.). При необходимости можно использовать отвертку с широким лезвием (следует работать аккуратно, стараясь не повредить поверхность отражателя).

Установка в потолок типа «Армстронг» (ASM/R):

20

Установка на поверхность потолка (ASM, ASM/S):

2.3.

Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

Снять защитную пленку с отражателя. Установить отражатель на место. Вставить лампу (лампы).

3

- вщелкнуть опору в корпус светильника:

4

- установить корпус на поверхность потолка:

- установить кронштейны на опорную поверхность (1);

- закрепить корпус светильника на кронштейнах (2);

- вставить отражатель в корпус светильника, предварительно сняв с него защитную пленку (3);

- вставить лампу (лампы) (4.1, 4.2).

1

- вырезать в потолке отверстие                соответствующего размера (см. паспорт, );

- установить корпус в потолочной нише:

Установка в подшивной потолок (ASM/R):

2.2.

2.1.

5

Установка светильника на кронштейны: